## Slide 1: CSI Management Industriel

## Slide 2: TRS ?
Le Taux de Rendement Synthétique est un indicateur de performance d’un équipement
3. Les indicateurs de performance

## Slide 3
Notion de capacité
Notion de charge
Les indicateurs de performance
Taux de charge
Capacité d’un réseau de ressources

## Slide 4
La capacité est la quantité de travail qu’un équipement peut fournir sur une période de temps donnée pour traiter un flux.
1. Notion de capacité
Unités de mesure :
Nombre de pièces/unité de temps/ équipement
Ou
durée de disponibilité de l’équipement, cad
heures/unité de temps/équipement (jour, sem…)
Notes: Le concept de capacité résulte de la durée de disponibilité de la ressource par période calendaire et du choix d’une unité d’œuvre qui permet d’additionner les débits de produits différents.
Pour planifier et gérer sa capacité, l’entreprise devra être capable de connaître la capacité de chacun de ses équipements de manière plus ou moins agrégée :
Pour chaque poste de travail, pour l’ensemble de l’unité (chaîne, ou atelier de fraisage), pour l’usine…etc
Par heure ou par minute (cadence), par jour, par semaine, par mois, …

## Slide 5
Capacité = temps d’ouverture
-> heures/machine/uT
Capacité = temps d’ouverture x cadence
-> pièces/machine/uT
La capacité d’un processus dépend :
de la cadence nominale de chaque poste de travail
Et les arrêts ? (pannes, attentes …)
du temps d ’ouverture
1. Notion de capacité

## Slide 6
2. Notion de charge
La charge est la quantité de travail qu’un équipement doit fournir sur une période de temps donnée.
-> dépend de planification de la demande.
Charge Utile ou théorique = nombre de pièces à fabriquer x temps gamme
-> heures/machine
Charge totale = (nombre de pièces à fabriquer x temps gamme) + temps inutiles
-> heures/machine
+ temps inutiles
arrêts (pannes, attentes …)
Notes: Compte tenu de la récurrence de certains dysfonctionnements, la charge réelle est souvent > charge théorique . Il est nécessaire de corriger par un coefficient de performance

## Slide 7
Calcul du Taux de Rendement Synthétique
TRS= Charge Utile / Charge Totale
ou
TRS = Temps Utile / Temps Requis
TRS= (Temps requis-Σ(temps inutiles))/ (Temps requis)
Temps inutiles ?
3. Les indicateurs de performance

## Slide 8
Temps total ou Temps d’ouverture: par ex 8h/jour
Temps requis : Temps d’ouverture – Temps non requis
Temps non requis : comprend les temps volontaires de non fonctionnement pour la production
(pauses, essais…)
Le temps utile : c’est la durée théorique pendant laquelle l’équipement produit des pièces conformes à la cadence standard
Temps Total (période de référence)
Temps requis
T non requis
Temps Utile
Temps perdu
Temps théorique de production des pièces bonnes à la cadence standard (1)
Temps utile + temps perdus (4)
3. Les indicateurs de performance - TRS

## Slide 9: Détail des temps perdus
Temps requis (4)
Perte <-> arrêts machine ( c)
Arrêts induits (c2)
Arrêts propres (pannes) (c1)
Temps de marche net (2)
Perte de productivité (b)
Ralentisse-ments (b1)
Micro-arrêts (b2)
Temps Utile (1)
(= T. de bon fonctionnement )
Pertes démar-rage (a1)
Défauts (a2)
Pertes de
NON Q (a)
Temps de marche brut (3)
3. Les indicateurs de performance - TRS

## Slide 10: Détail des temps perdus
3. Les indicateurs de performance - TRS
Les pertes de Non-Qualité
(a1) Pertes au démarrage : Le démarrage ou le redémarrage d’une machine après un arrêt entraîne, sur de nombreux process, une période transitoire (à quantifier) où la fabrication des produits est hors qualité
(a2) Défauts de qualité : Ce type de pertes est le pire, on consomme de la main d’œuvre, de l’énergie, de la matière, du temps machine pour rien, de plus on va payer pour faire détruire les pièces rebutées.
b. Les pertes de productivité
(b1) Ralentissements : diminutions ponctuelles de cadences, choix de cadences inférieures au nominal , marches à vide
(b2) Micro-arrêts: arrêts de production pour des durées très courtes (bourrage, produit mal placé etc.) , difficilement perceptibles (courtes durées, causes ?).

## Slide 11
3. Les indicateurs de performance - TRS
c. les arrêts de production
(c1) Arrêts propres sur pannes : ce sont des pannes durables ( > quelques minutes) par opposition au type (b2) (micro-arrêts) ; ces arrêts concernent le plus souvent l’équipement de production mais parfois également l’outillage.
(c2) Arrêts induits et changements : les arrêts induits concernent la saturation (problème en aval ) ou le désamorçage (problème en amont); changement de production, changement d’outil, réglages.

## Slide 12
3. Les indicateurs de performance
TRS= Temps Utile / Temps Requis= (1)/(4)
TRS = NPB / Nombre de pièces théoriques pendant le TR
TRS = τ₁.τ₂.τ₃
τ₁ =Taux de disponibilité = (3) / (4)
τ₂ =Taux net de performance ou efficience = (2)/(3)
τ₃ =Taux de qualité = (1)/(2)
Une valeur d’excellence du TRS >= 0,85
NB ! : 0,9*0,9*0,9 = 0,729

## Slide 13
Taux de Rendement Global = Temps Utile / Temps total
Temps Total (période de référence)
Temps requis
T non requis
Temps Utile
Temps perdu
Temps théorique de production des pièces bonnes à la cadence standard (1)
Temps utile+ temps perdus (4)
3. Les indicateurs de performance - autre

## Slide 14
La cadence de la ligne est de 100 pièces / h.
L’équipe du matin (8 heures – 0.5 h de pause) a fabriqué 600 pièces bonnes.
Quel est son TRS ?

## Slide 15
Exemple sur une journée d’activité
Temps requis : 8 h soit 480mn
Temps de marche mesuré : 403mn (saisie de 77mn d’arrêts)
Temps cycle théorique : 0,6 mn (temps relevé sur la gamme)
Temps de cycle mesuré : 0,8 mn
Pièces traitées (entrées) : 395
Pièces défectueuses : 8
Calculez le TRS ?

## Slide 16
4. Taux de charge
Taux de charge =
Charge totale (= TR)
Capacité (= TO )
-> %
Qu’est-ce qu’une surcharge ?
Comment résout-on une surcharge ?

## Slide 17
Traitement d’une sur-charge
-> lissage de la production
-> heures supplémentaires
-> équipes supplémentaires (nuit, we)
-> augmentation du nombre de postes
-> augmentation des effectifs, interim
-> sous-traitance
4. Taux de charge
Traitement d’une sous-charge
-> lissage
-> RTT, congés
-> fin de contrat des intérimaires
-> formations, maintenance, …etc
-> licenciements
Mesure de la capacité (historique)
Planification
Validation
Suivi et actualisation
Prise en compte des aspects qualitatifs (social, difficultés de mise en place, flexibilité et qualité des flux…) et quantitatifs (coûts)

## Slide 18
La désynchronisation des activités d’un processus génère soit des stocks soit des attentes
3000 pièces
60 pièces/H
40 pièces/H
50 pièces/H
300 pièces/jour
Stock : 10 jours
Demande
Attente
5. Capacité d’un réseau de ressources