## Slide 1: Objectif : améliorer l’efficience
Se rapprocher du nombre de process optimal
Eliminer les “fractions” de process
Que chaque “gain” sur des operations se reflete sur l’efficience.
Et aussi : maintenir l’efficience dans le temps
Si la demande baisse

## Slide 2
1. Se rapprocher du nombre optimal :
Méthode d’équilibrage précédente : les temps d’attente d’un process ne peuvent pas être exploités par les autres process :
1.1 : Affiner les temps d’operations par la décomposition (ordre de grandeur = 1s) pour mieux “remplir chaque process…
1.2. Implanter les machines pour “dissocier” l’affectation des process des contraintes de sequence des opérateurs.

## Slide 3
1.2. Implanter les machines pour “dissocier” l’affectation des process des contraintes de sequence des opérateurs.
10
10
20
30
30
20
40
40
50
60
60
50
70
70
Operation | Tps (s)
10 | 25s
20 | 30
30 | 25
40 | 20
50 | 15
60 | 30
70 | 35
Avec un Tps ouverture de 450 ‘

## Slide 4
Etablir les efficiences atteignables par la métode précédente avec des demandes quotidiennes de :
150 pieces
300 pieces
450 pieces
Puis établir les efficiences réalisables avec une implantation type “ligne en U”.

## Slide 5
Application :
Demand | Takt Time (s/part) | Sigma C/T (s) | Ideal Qty of operators
150 | 180 | 180 | 1
300 | 90 | 180 | 2
450 | 60 | 180 | 3
Yamazumi
Takt Time=180s
180
90
60
30
120
150
0
180
90
60
30
120
150
0
Takt Time=90s
180
90
60
30
120
150
0
Takt Time=60s

## Slide 6
2. Eliminer les “fractions de process”
Connecter un nombre plus important de process quand cela est possible pour mieux absorber les fractions :
Pre assemblage
Assemblage
Nb process：3.4
Nb process ：5.4
-> 4 process
-> 6 process
Pre Assemblage
Assemblage
Nb process：8.8
-> 9 process

## Slide 7
Que chaque gain sur les operations se reflete sur l’efficience:
Dans la situation précédente, pour améliorer l’efficience, il faut “0,8 process” en temps d’opérations
En deçà de cette valeur, le nombre de process reste identique.
Ex: si gain =0,6 process, Nb process =8,2 -> 9.
Pre Assemblage
Assemblage
Nb process：8.8
Ex: si temps std ouverture = 7,5h.
Total Opé = 7,5 x 8,8 = 66 heures.
En repartissant sur 8 process -> 66/8 = 8,25 heures = 7,5h + 45’ H suppl.

## Slide 8
7,5
8,25
H Suppl.
Si gain sur temps opératoire = 0,6 process
Gain = 0,6 x 7,5h = 4,5h.
-> reduction de 4,5 x 60 / 8 = 33min. D’heure Suppl. Par process.
-> amelioration de l’efficience

## Slide 9
Réalisation pratique ( au niveau du process):
On augmente le temps d’ouverture, sans modifier la demande :
TT = To / demande
La valeur du TT évolue : on parle de Takt Time apparent.
Application : reprendre l’exercice ‘pizza’ et realiser une reduction de process de 3 -> 2
Determiner le TT apparent
Quelle quantité d’heures supplémentaires doit être réalisée
Avec les taux suivants : 30€ / heure, et H Sup. Majorée de 20%, quel est le choix le plus économique ?

## Slide 10
Si la demande évolue (baisse) : TT1 -> TT2
Pre Assemblage
Assemblage
8,8 process
-> 9
TT1
TT2
Si TT2 – TT1 < (0,8xTT1 / 8) -> pas de reduction de process
Baisse de l’efficience

## Slide 11
7,5
8,25
H Suppl.
Si on a implémenté 8 process + H sup.
TT2 peut être atteind en modifiant le TTapparent :
(réduction du volume d’heure Supp.)
L’efficience reste constante.

## Slide 12: Remarques:
L’évaluation de l’efficience avec l’utilisation des heures supplémentaires ne tient pas compte du changement de coût horaire au passage en H sup.
Les limites de ce type de production flexible sont fixées par le volume maximal autorisé d’heures supplémentaires, qui peut varier d’une organisation à l’autre.

## Slide 13
Muda elimination
Problem solving
Just in Time
Jidoka
Standardized work kaizen
Visual Mgt
Motivation / Sense
Customer satisfaction
Cost / Lead Time / Quality

## Slide 14
Merci

## Slide 15: Programme de formation OGI
JP Decocq
0%
100%
Délai
Coût
Qualité