## Slide 1
TP Surfacique (Poignée « Fry Basket »)
CAO (2A) - Concevoir
Objectifs du TP
A l’issue de ce travail, vous serez capable de :
  Modéliser une pièce CAO avec des outils surfaciques.
  Création d’une pièce « parent » et de pièces « enfants
  Réaliser un modèle robuste
Adaptation d’un tutoriel de Dickson Sham
Partie Surfacique
v2.0

## Slide 2
Sommaire
Gestion des Catsettings (pour VDI)
Créer / Enregistrer
Filaire de la pièce (Aperçu Global)
Surface du Dessus
- Filaire
- Création surface
Surface du Latérale
- Filaire
- Création surface
Surface du Dessous
- Filaire
- Création surface
Surface du Pouce
- Filaire
- Création surface
Affichage
CONFIGURER
GERER
MODELISER
Ajuster les surfaces
Copie avec lien
Espace de Travail

## Slide 3
Gestion des Préférences
\\intram\angers\Pedagogie\M2P\ENMA\3DX_Lourd.lnk
En cas d’utilisation du VDI (Machine Virtuelle):
Il est nécessaire de copier les préférences sur la machine virtuelle (géré automatiquement sur les PC angevins)
Lancer le Raccourci 3DX_Lourd

## Slide 4
Lancement Application
Application
3Dexperience Dispose de plusieurs App de CAO surfacique.
Sur l’app « Generative Shape Design »
 L’application se lance

## Slide 5
Zone de travail & Rôle
Zone de travail (3D Space = Espace de collaboration)
Sous votre nom vous avez le « 3D Space » dans le lequel vous allez travailler (… et enregistrer)
Vous pouvez en changer si les contenu ouverts sont enregistrés.
AccessRole
Correspond à votre rôle dans le 3D Space. Vous donnera certains droits (lecture, gestion, création …)
Sélectionner le 3D Space Commun (« AN_2A »)
Sélectionner AccessRole: Auteur

## Slide 6
Gestion des Fichiers
Création d’un fichier
Vérifiez que vous êtes dans la bonne application (Generative Shape Design)
App
Ajouter contenu
Créer une « Pièce 3D »
Si un fichier n’a pas été créé, créez une Pièce 3D
Nommez le fichier et ajouter des commentaires pour facilement retrouver le fichier.

## Slide 7
Propager un fichier
 La propagation va s’effectuer
Le nom du fichier va s’afficher avec des éléments en plus
Indice de revision
« A » est l’indice de révision (permet de situer le modèle dans le cycle de vie)
Gestion des Fichiers
[TP1A]
[TP1A]
+

## Slide 8
Afficher « Barre d’Etat »
Afficher la Barre d’état
La barre d’état est l’endroit qu’utilise 3Dexperience pour indiquer ce qui est attendu,
Barre d’état ( 3DExperience vous parle ! )
Sur un endroit vide de l’écran
 « Affichage »
 Cocher « Barre d’état »

## Slide 9
Afficher « Pavé d’actions »
Sur un endroit vide de l’écran
 « Affichage »
 Cocher « Pavé d’actions »

Ou appuyer sur

## Slide 10
La pièce

## Slide 11
surface latérale
surface du Dessus
surface du Dessous
surface du pouce
Découpage en surfaces

## Slide 12
Filaire de la pièce
Dans le plan de base : esquisse jaune pour la surface latérale
Dans le plan médian et le plan central : esquisses bleues la surface du Dessus
Dans le plan médian, le plan central et les plans extrême de l’arête latérale : esquisses en orange pour la surface du Dessous
Dans le plan médian et au centre de la courbe : surface du pouce

## Slide 13
Règle de Modélisation n°1
La modélisation de la pièce doit permettre de modifier facilement sa position par rapport au repère Global. Seule la 1ère esquisse positionnera la pièce par rapport à ce repère.
 Création d’un plan « plan base »
Ce « plan Base » positionnera la 1ère esquisse par rapport au repère XYZ
Règle n°1:

## Slide 14
Conteneur de surface


Création d’un « Set Géométrique »
Le Set Géométrique contiendra les éléments Surfaciques et Filaires
Activer le « Set Géométrique »
sur le Set Géométrique
 Menu contextuel
Une fois le Set activé, le SET est souligné

## Slide 15
Plan de référence
Organisation des fonctions:
Créer un plan
 Action « Créer un plan »
Section « Fonctions de base »
Renommer le plan
sur « Plan »
 Propriétés  Propriété de l’élément  nom = « plan Base »
(décalé de 10 mm par rapport au plan yz)

## Slide 16
Surface Latérale Les données

## Slide 17
Surface Latérale 1ère esquisse
Créer l’esquisse
 Action « Esquisse Positionnée »
Section « Fonctions de base »
 Action « Axe »
Section « Esquisse »
Ligne
Axe
Créer un axe quelconque

## Slide 18
1ère esquisse: Surface latérale
Tracer la forme générale
R380
120
R35
36
R10
angle
Créer cette esquisse (l’angle et la fixité du point à gauche permet de contraindre ISO l’esquisse, mais fixée arbitrairement)
ARRIERE de la poignée
AVANT de la poignée

## Slide 19
- Créer le premier coté dépouillé de 20mm
La surface latérale s’appuie sur l’esquisse précédente est présente une dépouille de 1° (de part et d’autre).
Le « plan base » constituera le plan de « joint »
Paramètres:
Angle de dépouille: 1 degré
Direction: Normale au « plan base »
Longueur: 20 mm
Surface latérale
Utiliser un Balayage
 Action « Balayage »
Section « Surface »
- type: segment
- sous-type: avec direction de dépouille

## Slide 20
Vérifiez que le plan Base est l’endroit ou la surface a sa plus grande dimension !!
Surface latérale
Vérifier la Dépouille
(pour l’image, la dépouille a été augmentée à 10°)

## Slide 21
Surface latérale
Symétrie
 Action « Symétrie »
Section « Fonctions de base »
Effectuer une symétrie de la surface par rapport au plan Base.
( dépouille augmentée à 10° )

## Slide 22
- Assembler les 2 surfaces:
ATTENTION: la surface « Assembler » est une duplication des 2 autres surfaces. Les 2 surfaces initiales existent encore, mais elles sont cachées !
Surface latérale
Assemblage de surfaces
L’objectif est d’assembler les surfaces afin qu’elles n’en forment plus qu’une
Utilisation de fonctions sur des éléments internes à la surface
Sélection du groupement plus aisé
 Action « Joindre »
Section « Fonctions de base »

## Slide 23
Ce plan sera nommé «plan Médian»
    Ce plan passe par 3 points des surfaces latérales
Plan de Référence
2ème plan de référence de la pièce

## Slide 24
Plan de Référence
3ème plan de référence de la pièce
Ce plan sera nommé «plan Arete», il correspond au dernier plan (du repère local). Il passe par le point repéré
Insérer éléments filaire

## Slide 25
Plan de Référence
3ème plan de référence de la pièce
Ce plan sera nommé «plan ARETE», il correspond au dernier plan (donc perpendiculaire a plan de BASE et plan MEDIAN). Il passe par le point d’épure de le 1ere esquisse.
plan de BASE
plan MEDIAN
Point1

## Slide 26
Repère Local
AVANT de la poignée
Plan Base
Plan Arete
Plan Median

## Slide 27
- Rayonner les 2 arêtes vives avec un Rayon de 5mm

Congés d’arêtes
Crée une surface de raccord à l’intersection entre 2 surfaces.
Crée une nouvelle surface en ajoutant un rayon à la place de l’arête vive interne a une surface
La surface « congé arete.1» correspond donc à la surface initial + le congé !!!
Dans notre cas
Fonction « congé d’arête »

## Slide 28
Organiser la CAO
Regrouper les éléments filaires / surfaciques dans des sets géométriques nommés !
Set « Reference » pour les plans
Set « Set Surface_Laterale » pour les surfaces dépouillées
Sélectionner les élément à regrouper (CTRL + les éléments)
Renommer les élements
sur les éléments
 Propriétés de l’élément  Nom
Ranger les élements
 Changer de Set géométrique
 « Objets sélectionnés »

## Slide 29
NB1: Pour la suite, Continuez à créer les éléments de référence dans le SET « Reference », et les autres éléments surfaciques dans un autre SET … et renommez !
NB2: Si vous renommez les fonctions, pensez à vous adapter par rapport au poly !
Organiser la CAO
Set Surface_Laterale

## Slide 30
Organiser la CAO
Eléments Volumiques

NB1: un corps est ordonné ! (il construit dans l’ordre de l’arbre.)
NB2: 2 corps sont totalement indépendants (1 fonction dans le corps 1 n’agit pas sur le corps 2)
Eléments Surfaciques


NB1: un set peut être ordonné.
NB2: les corps et les sets peuvent utiliser les éléments entre eux !
Quand vous créez un élément, il sera ajouté au Corps ou au Set SOULIGNÉ

## Slide 31
Surface du Dessus Les données

## Slide 32
Surface du DESSUS
- Créer un plan décalé de 38 mm de « plan arete» (voir le sens de décalage ci-dessous)
NB: Continuez à Nommer et Organiser votre arbre de construction.
38
Face
ARRIERE
Face
AVANT

## Slide 33
Créer une Esquisse dans le « plan Médian » (la nommer « guide »)
Créer un axe à 12mm du « plan Base »
Créer 2 arcs de cercles (R450 et R270) (tangents à l’axe et entre eux, avec 1 extrémité commune dans le plan à 38)
Surface du DESSUS
12
R450
R270
Plan_a_38
Plan base
Plan Median
Face
AVANT
Face
ARRIERE
Dans un nouveau Set Géométrique,
Vue 3D en diapo suivante

## Slide 34
Face
AVANT
Surface du DESSUS
Esquisse « guide »
Face
ARRIERE

## Slide 35
Créer une Esquisse dans le « plan à 38 »
Surface du DESSUS
Créer un arc de cercle de R30 qui devra:
    Débuter par le point extrémité des arcs des cercles de l’esquisse précédente
    Dépasser de la surface latérale
(la nommer « profil »)
R30

## Slide 36
Surface du DESSUS
  Pour le profil: sélectionner l’esquisse « profil »
  Pour le guide: sélectionner l’esquisse « guide »
Profil
Guide
Effectuer un Balayage
 Action « Balayage »
Section « Surface »
- type: explicite
- sous-type: avec surface de référence
  NB: Laisser la surface définie par défaut.

## Slide 37
Surface du DESSUS
La surface du dessus est terminée, vous devriez avoir un arbre similaire à l’image ci-dessous:
NB: Continuez à Nommer et Organiser votre arbre de construction !
  Si ce n’est pas le cas, modifiez les éléments
Set Surface_Laterale
Set Surface_Dessus

## Slide 38
Surface du DESSOUS
La surface du dessous sera réalisée à partir d’une surface multi sections, Pour créer cette surface , il faut:
  Plusieurs SECTIONS
  Possibilité d’ajouter des GUIDES
NB: Les SECTIONS et les GUIDES doivent obligatoirement êtres sécants (points: x )
x
x
x
x
x
x

## Slide 39
Surface du Dessous Les données

## Slide 40
Créer un plan décalé de 2 mm de « plan Base »
(sens de décalage: s’éloigner de la surface du dessus)
Plan Base
Plan décalé de 2mm
Surface du DESSOUS
1er guide: « guide Extrait »

## Slide 41
Créer une intersection entre ce plan et la Surface Latérale
Pour la suite, Cacher les Sets géométriques:
- « Surface_Laterale »
- « Surface_Dessus »
Surface du DESSOUS
1er guide : « guide Extrait »

## Slide 42
Surface du DESSOUS
1er guide : « guide Extrait »
Extraire la grande courbe du contour (partie bleue)
(Accessible aussi par menu contextuel)
Courbe à extraire
Créer Guides Extremités

## Slide 43
Créer une Esquisse dans le « plan médian »
Créer un axe à 15mm du plan base (vers le dessous)
Les 2 arcs de cercles
- sont tangents à l’axe et entre eux
- ont 1 extrémité dans le plan à 38
Créer 2nd Guide
vers
AVANT
vers
ARRIERE
R150
R300
15
Surface du DESSOUS
2nd guide
Vue 3D en diapo suivante

## Slide 44
Surface du DESSOUS
2nd guide
R150
R300
15
AVANT
ARRIERE

## Slide 45
Surface du DESSOUS
Section centrale
Créer le point intersection entre
    Le 1er guide: « guide Extrait »
    et le plan à 38
Créer Section Centrale
Dans une esquisse dans le plan à 38:
  Créer un arc de cercle passant par:
    Le point intersection (créé juste avant)
    Le point de tangence de la courbe basse
    Positionner le centre du cercle dans le plan médian
X
Points intersections
X
Point extrémité d’arc de cercle
X
X
L’arc de cercle est limité par ces 2 points

## Slide 46
Créer Sections Extrêmes
La méthode de création de la section sera détaillée pour un coté et devra être répétée à l’autre extrémité.
1- Créer un plan parallèle au « plan arete » et passant par l’extrémité du 1er guide de la surface du dessous (= courbe extraite)
2- Créer le point intersection entre ce plan et le 2nd guide
3- Dans ce plan, créer un arc de cercle passant par l’extrémité du 1er guide et le point intersection (centre du cercle dans le plan médian)
X
Surface du DESSOUS
Section extrémité

## Slide 47
Surface du DESSOUS
Structure d’appui de la surface
Guide 1 (de la surf du dessous)
Section AVANT
Section Centrale
Section ARRIERE
Guide 2
Il est important de vérifier que chaque guide coupe chaque section !

## Slide 48
Surface du DESSOUS
Créer la surface MultiSection
  Sélectionner les sections et profils. La surface sera construite en suivant l’ordre des sections et des guides.
  Vérifier aussi que les sections sont parcourues dans le même sens ! (voir le sens de la flèche en bout de section).

## Slide 49
Surface du DESSOUS
Test sur la surface
Créer Symétrie
Créer la symétrie par rapport au plan médian de la surface multi-section !
Assembler Symétrie + Multisection
Assembler les 2 surfaces
Et VERIFIER la Tangence !!
En cas d’erreur … Passez à la diapo suivante!!!!
La symétrie est TEMPORAIRE → Sert à vérifier la tangence

## Slide 50
Surface du DESSOUS
Assurer la tangence
La création basique de la multi section garanti uniquement le passage par les sections et les guides.
Créer la surface de tangence
Extruder le « guide n°2 » suivant la normale au plan médian

## Slide 51
Surface du DESSOUS
Test sur la surface
Imposer la tangence
Editer la surface multi-section
Dans la liste des guides, sélectionner le « guide n°2 »
Cliquer sur la surface de tangence
Sélectionner le critère de continuité Tangence
Revérifier la tangence
Supprimer la symétrie et l’assemblage
Conserver la surface Extrudée (à cacher)

## Slide 52
Surface du DESSOUS
1ère Extrapolation
Il est nécessaire que la surface du dessous dépasse de la surface latérale.
  Limites: les arêtes de la surface à extrapoler
  Extrapolé: La surface multi section
  Assembler le résultat

## Slide 53
Surface du DESSOUS
2nde Extrapolation
  Limites: les arêtes de la surface à extrapoler
  Extrapolé: La 1ère extrapolation !!!!!
  Assembler le résultat

## Slide 54
Surface du DESSOUS
Organisation de l’arbre
Les éléments sont nommés
L’arbre est structuré
L’arbre ci-contre est un exemple d’organisation possible:
La reprise de la CAO (modification de la surface) sera:
Facile
rapide
Réalisable par d’autres concepteurs
Set Surface_Dessous

## Slide 55
Surface du POUCE Les données

## Slide 56
Le Pouce
La poignée du Fry Basket présente un emplacement pour positionner le pouce. (pensez à créer un set et à nommer les éléments)
R28
23
9
1er Elément pour le pouce
AVANT
ARRIERE
DESSOUS
DESSUS
Dans le plan médian

## Slide 57
2ème Elément pour le pouce
DESSOUS
DESSUS
Dans un plan à 23 du plan Arête
R24
9
Le Pouce
A partir de ces 2 éléments, générer l’emplacement du pouce par balayage

## Slide 58
Les surfaces
Dorénavant il va falloir construire la surface finale à partir de ces surfaces.
Pensez à cacher / afficher les différents SETS pour plus de facilité.
Créez un SET GEOMETRIQUE « Final »
Utiliser un set géométrique ORDONNE pour « Final » simplifiera une reprise ultérieure

## Slide 59
Ajustement des surfaces
1ère Méthode d’ajustement:
 Action « Séparer »
Section « Transformer »
 Action « Joindre »
Section « Fonctions de base »


Permet de diviser / couper 1 seul élément par d’autres éléments
NB: Pour ajuster 2 surfaces il faut le faire pour chaque surface !
Ensuite il faut assembler les surfaces

## Slide 60
Ajustement des surfaces
2ème Méthode d’ajustement:
 Action « Relimitation »
Section « Transformer »
Relimite au moins 2 éléments en les faisant des couper mutuellement. La partie coupée dépendra de la zone cliquée sur le surface. Pour en changer il suffit de cliquer sur « Autre partie ».
NB: Après avoir été coupé, les éléments sont assemblés

## Slide 61
Ajustement des surfaces
Ajustement Pouce / surface du Dessus
Cacher les SETS autres que celui du « POUCE », de la « Surface du dessus » et le « Final »
Le set « Final » doit être le Set Actif (Souligné)
(exemple traité avec la 2ème méthode)

## Slide 62
Surface Finale
Résultat obtenu après ajustement de toutes les surfaces:
Rayonner les arêtes repérées en rouge (R=3mm)


## Slide 63
Partie supérieure: copie du Master
Créer une nouvelle pièce 3D
La nommer « [TP2A] poignee_sup_Fry »
Copier / Lier la poignée complète
Dans le ficher « [TP2A] poignee_fryBasket »
Sélectionner la surface_finale, le plan de Base, le plan Médian, le plan Arete
 Copier
Dans le ficher « [TP2A] poignee_fryBasket »
sur la forme 3D
 Collage spécial
 « En tant que résultat avec lien »

## Slide 64
Partie supérieure: copie du Master
A partir de cet élément, il faut:
- symétriser la poignée,
- créer le volume (via Part Design).
Si la forme de la poignée complète est modifiée, il suffit de faire une mise à jour pour propager les modifications