## Slide 1: Conception DECK trottinette JVMA pieces mecaniques Principales :
Module chaîne numérique
Sujet 1.4
Conception du Deck
Réalisé par S. Le Loch

## Slide 3: Présentation de la trottinette

## Slide 4: Pièces mécaniques liées au Deck
CAPOT (thermo-estampage TP)
DECK (RTM)
FREIN (thermo-estampage TP)

## Slide 5: Cahier des charges
Adapté aux roughs de design
Résistant aux charges appliquées
Réalisé en moulage composite RTM
Zones de la pièce :
Partie 1 centrale : poutre monolithique centrale d’épaisseur 10mm (carbone/epoxy)
Partie 2 latérale : plateau d’épaisseur 5mm (carbone/epoxy)
Partie 3 arrière : galbe et passage de l’axe de roue (peaux carbone/epoxy + insert)
1
2
3

## Slide 6: Activités
Créations d’esquisses et courbes 3D
Création de surfaces
Opérations sur les surfaces
Analyse de qualité de courbes et surfaces
Création de géométrie volumique à partir de surfaces
Opérations booléennes
Finition de pièce volumique
Paramétrage et règle de conception
Conception d’outillage en lien avec la pièce
X
Z
Choix du repère global :
X: vers l’avant de la trottinette
Y: axe de la roue arrière
Z: axe vertical

## Slide 7: Partie centrale : l’esquisse
Plan d’esquisse : partie supérieure du Deck (8mm au dessus de l’axe de la roue ⇨ Plan Z=8mm)
Zone centrale plane par remplissage
Fonction « Connecter »
480
10
55
30
50
70
12
18
Y
X

## Slide 8: Partie centrale : la surface
Cacher l’esquisse une fois la surface crée

## Slide 9: Partie 2 : balayage latéral 1/4
Tangence suivant X au point 2
Point.1
Point.2
Point.3

## Slide 10: Partie 2 : balayage latéral 2/4
Balayage de la spline
Avec dépouille (70°) (Cf. FryBasket)
De direction Z
De longueur 12mm

## Slide 11: Partie 2 : balayage latéral 3/4
Découpe du Balayage
Créer le point.4 (milieu de l’arête)
Créer la spline
  passant par ce point.4
  Le point dans le coin opposé (tangence à l’arête du bas)
  La spline doit s’appuyer sur la surface !
Point.4

## Slide 12: Partie 2 : balayage latéral 4/4
Découpe du Balayage
Couper le balayage par la spline,
Conserver la partie la plus proche de la partie centrale.
A l’issue de cette diapo, vous devez avoir:
  La partie centrale
  Le balayage latéral
Cacher les éléments filaires dès que plus nécessaires

## Slide 13: Partie 3 : Relier les surfaces
Objectif:
Créer une surface de liaison entre les 2 surfaces existantes
Etapes:
Créer les courbes de jonction (tangence …)
Essayer différentes stratégies de surfaces (remplissage, multi sections, balayage)
Visualiser / analyser le résultats (isophotes)
Courbe jonction 2
Courbe jonction 1
Contraintes de la nouvelle surface:
Tangente avec la « partie centrale »
Connexe avec le balayage latéral
Cela implique que les courbes de jonction aient les contraintes cohérentes avec les contraintes de surface

## Slide 14: Partie 3 : splines de jonction
Courbe jonction 2
Courbe jonction 1
Courbe jonction 2: Spline
continue en courbure (G2) avec partie centrale
continue en point (G0) avec balayage latéral
Courbe jonction 1: Spline
continue en courbure (G2) avec partie centrale et balayage latéral
ATTENTION à
la direction de la tangence
Courbe de raccordement

## Slide 15: Partie 3 : Essayer des types de surface
Extraction du bord de la partie centrale
(…)



## Slide 16: Partie 3 : Qualité de la surface 1/2
 Action «Modes d’affichage»
Section « VISUALISER »
 Action « Mappage d’isophotes »
Section « Analyse »
Configurer l’affichage
Visualiser le mappage
Dans l’App « FreeStyle Shape Analysis »
Rendu réaliste avec textures
L’utilisation des isophotes permet de visualiser les variations de courbures de façon qualitatives.
Tunnel d’inspection TESLA

## Slide 17: Partie 3 : Qualité de la surface 2/2
Multi_2
Multi_1
Remplissage
Arêtes lisses demi visibles
Quelle méthode privilégier ?
Visualisation des tangences (surfaces assemblées)

## Slide 18: Partie 4 : filaire de la partie AR
Multi-Extraction « Frontiere AR AV »
Esquisse « Limite_intérieure »
« Spline Exterieure » de raccordement des extrémités (courbure à imposer !)
Esquisse « Arrière »
Plan Extrémité
Plan « Bord ROUE »
Esquisse « Centrale »
Visualisation et nommage des éléments filaires
Plan « Bord ROUE »:
A créer en extrémité de la multi extraction « Frontiere AR AV » (Plan normale à la courbe)

## Slide 19: Partie 4 : Esquisse INTERIEURE
Esquisse « Limite_intérieure »
- à créer dans le Plan « Bord ROUE »
- le centre du cercle se trouve dans le plan YZ
- le cercle rejoint le point de création du Plan « Bord ROUE » par une spline (avec 2 tangences !)
R87
35°
30
70

## Slide 20: Partie 4 : Esquisse CENTRALE
- Esquisse à créer dans le plan YZ
- l’extrémité de la droite de 10 est coïncidente avec l’intersection de l’esquisse « Limite Interieure »
- Droite de 10 parallèle à l’axe de roue (Axe Y)
13
5
50
10
20°

## Slide 21: Partie 4 : Esquisse ARRIERE
10
18
2
3
20°
Esquisse à créer dans le plan EXTREMITE (normal à la courbe « limite intérieure »)
- Droite de 10 parallèle à l’axe de roue (Axe Y)

## Slide 22: Partie 4 : Spline Exterieure
Créer la Spline en n’oubliant pas d’imposer une continuité en courbure

## Slide 23: Partie 4 : Surface Arrière
Modéliser la surface Arrière
- en vous appuyant sur les courbes crées
- la surface doit arrivée parallèle à l’axe Y au niveau de la limite intérieure
- Imposer une continuité en tangence / courbure avec les 3 surfaces précédentes (les joindre)

## Slide 24: Partie 4 : Analyses de Modélisation
Multi-sections avec 3 sections : quelques défauts
mais une partie de surface parallèle à Y maîtrisée
Plusieurs Modélisations sont analysées.

## Slide 25: Partie 4 : Analyses de Modélisation
Remplissage avec la section intermédiaire : très mauvaise qualité
Remplissage avec 2 sections ok mais problème de stabilité
suivant les courbes réalisées

## Slide 26: Partie 4 : Lissage de courbes
Analyse de courbure de l’esquisse (section Vérifier) :
Analyse de courbure de la courbe lissée (section Transformer/Lissage de courbe) :

## Slide 27: Partie 4 : Analyse après lissage
Multi-sections avec lissage des courbes :

## Slide 28: Partie 5: Découpe Arrière
Créer la spline de découpe (Gérer les continuités !)
Cacher les éléments filaires dès que plus nécessaires

## Slide 29
Fin
de la
partie surfacique

## Slide 30: Surface finale
Assemblage les surfaces
Découper la partie avant à partir de l’esquisse projetée
Projection de l’esquisse

## Slide 31: Pièce volumique
Partie centrale : extrusion de 10mm et dépouille

## Slide 32: Partie arrière
Extrusion avec projection de la limite de la surface

## Slide 33: Partie centrale
Surface épaisse dans un nouveau corps de pièce
Opération booléenne de relimitation partielle

## Slide 34: Partie arrière
Dépouille avec création de plan sur extremum :

## Slide 35: Partie arrière
Dépouille
Passage du frein :

## Slide 36: Finition de la pièce brute
Congés : 3mm
Surépaisseur de détourage (extérieur) de 5mm et dépouille sur la partie avant

## Slide 37: Finition de la pièce usinée « urbaine »
Poche pour le détourage arrière
Trou avec lamage sur plan décalé de 30mm / plan médian

## Slide 38: Finition de la pièce usinée « freestyle »
Découpe par une surface de balayage :

## Slide 39: Paramétrage de la variante
Piloter la finition du Deck par un paramètre et une règle :

## Slide 40: Paramétrage de la variante
Correction de la règle :

## Slide 41: Conception outillage
Vision globale :

## Slide 42: Conception outillage
Pièces à concevoir :
Matrice : surface extrapolée
Poinçon : avec rainures de joints et canaux d’alimentation