## Slide 1
FAO Formes Complexes
Prise en main FAO 3Dexperience (2024X)
Usinage de surfaces gauches
v2.0

## Slide 2
USINAGE FORMES COMPLEXES ________________________
Suite à cette séance, vous devrez être capable de:
- réaliser la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) d’une pièce avec surfaces complexes (surfaces gauches)
- générer le programme CN pour une machine donnée
Ces acquis d’apprentissage sont les prérequis indispensables pour les séances de TP Usinage Formes Complexes.

## Slide 3
Vous devez être notamment capable de:
configurer la phase d’usinage (machine, repère, géométrie...)
créer une opération d’usinage (configurer la trajectoire -géométrie, stratégie -, définir l’outil et les paramètres de coupe, les paramètres opératoires et les trajectoires d’approche et de retrait).
Réorganiser les opérations.
Valider la stratégie (pas de collision, quantité de matière restante, mode de pénétration dans la matière ...).
générer le programme le fichier APT et le programme CN
Acquis d’apprentissage

## Slide 4
Déroulement de la séance
Partie I (~2 heures) :
Réaliser la fabrication assistée par ordinateur de l’empreinte d’un croisillon (Matrice Extérieure) en suivant la trame qui va suivre.
Partie II (~2 heures) :
Faire de même pour le fichier Matrice Intérieure, mais en autonomie !

## Slide 5
Sommaire
Paramétrage 3Dexp
Récupération de la CAO
Les étapes de la FAO
Démarrer la FAO
Configurer la Phase d’usinage
Analyse du Résultat
Gamme d’usinage
Surfaçage
Ebauche
½ finition
Finition
Finition Niveau Z
Finition Fraisage Spirale
Visualisation / Simulation 1 OP
Simulation Multiples opérations
Générer APT
Générer Code CN
Démarrage
Les opérations
Simulation de l’usinage
Générer le programme
Vérification du programme
Exporter en 3Dxml
Exporter la FAO
Retour au sommaire

## Slide 6
Si vous ne récupérez pas les CatSettings automatiquement, il faut configurer comme suit:
Paramétrage 3Dexp
Configure 3Dexp avec les paramètres FAO d’Angers
\\intram\angers\Pedagogie\M2P\ENMA\Ressources\CATIA

## Slide 7
Récupération de la CAO
- le produit « Prd_Matrice Exterieure »
situé dans le 3Dspace « AN_Ressources »
Fichiers CAO
1) Rechercher à partir de la plateforme Web et « Ouvrir avec … »
2) Dupliquer le produit
Dupliquer
Auteur

## Slide 8
Comme indiqué par l’assistant, les différentes étapes suivantes doivent être respectées pour réaliser une FAO:
Les étapes de la FAO
Associer un produit de fabrication Lien
Définir les ressources (Machine, équipement d’usinage …) Lien
Définir la phase d’usinage (repère, pièce usinée …) Lien
Définir les outils (Type, dimensions …)
Créer les opérations d’usinage
Simuler (vérifier les collisions, la matière restante …)
Générer le code

## Slide 9
Créer fichiers FAO
1) Ouvrir l’assemblage dupliqué avec l’App « Assembly Design» puis lancer l’app « Milling Machining »
2) Fermer la fenètre « Milling Machining – Programmer … »)
3) Renommer le fichier « Cellule de Fabrication 000…. » par un nom compréhensible (par exemple: « FAO_Matrice_EXT»)
Démarrer la FAO Créer le fichier

## Slide 10
L’App de FAO
Fonctions organisées par Sections
Panneau latéral avec onglets
Assistant de FAO !!
Pavé d’actions (à activer avec touche « B »)
Barre d’état (à activer)

## Slide 11
Les onglets FAO

## Slide 12
Démarrer la FAO Définir une Machine
 Action « Importer et monter des ressources »
Section « Configuration »
Il faut définir une machine pour pouvoir y associer des opérations d’usinage soit - Réutiliser une machine déjà définie
- créer une machine
1- Réutiliser une machine existante (conseillé)
Fraiseuse CN 3 axes N max = 5 000 tr/min
Dans la barre de recherche, taper « ncm: »
Puis choisir une des 2 machines ci-dessous.
Puis faire
Centre d’usinage 5 axes (30 outils) N max = 12 000 tr/min

## Slide 13
 Action « Machine Générique »
Section « Configuration »
Sélectionner le type de machine
(Tour, 3 axes, 5 axes …)
Donner un nom à la machine (facultatif)
Démarrer la FAO Définir une Machine
2- Créer une nouvelle machine
Nécessaire si les machine précédentes ne conviennent pas !!!

## Slide 14
Démarrer la FAO Configurer la Machine
Configure la machine pour pouvoir générer le programme APT
Nécessaire si nouvelle machine

## Slide 15
Configurer la Phase d’usinage
Dans l’onglet Activités
Double-cliquer sur Phase d’usinage
1
2

## Slide 16
Configurer la phase d’usinage Origine Programme (Théorie)
L’Origine Programme (OP) est le point de coordonnées (0,0,0) dans le repère de programmation.
Caractéristiques de l’OP:
- peut être placée n’importe ou
MAIS l’OP réglée sur la machine devra correspondre à l’OP de la FAO
(même position par rapport au brut)
- Les axes du repères doivent correspondre au placement sur la machine:
- Axe Z: axe de la broche
(l’outil est situé en Z+)
- Axe X: axe du plus grand déplacement

## Slide 17
Configurer la phase d’usinage Origine Programme
Positionner / Orienter l’OP:
- Double clic sur la ligne du Trièdre ou sur le trièdre vert
Modifier le repère pour correspondre à l’image.
  Cliquer sur « Origine » pour changer l’origine
  Cliquer sur « Direction … » pour orienter le trièdre
NB: Il a été choisi de positionner l’OP sur un coin supérieur du brut, la pièce est en X+ et Y+ (pièce carrée donc les 4 coins supérieurs conviennent)

## Slide 18
Configurer la phase d’usinage Définition du brut
1
1- Cliquer sur « Bloc brut »
2- Double-Cliquer sur la pièce brute (ou sur le corps principal dans l’arbre)
Permet de visualiser la sélection.

## Slide 19
Gestion des affichages Le pavé d’actions
Permet de cacher / afficher facilement:
  La pièce
  Le brut
  …
Appuyer sur la touche « B »
ou …

## Slide 20
Configurer la phase d’usinage Définition pièce finie
(Pensez à cacher le Brut !)
1- Cliquer sur « Pièce de conception »
2- Double-Cliquer sur la pièce finie (ou sur le corps principal dans l’arbre)
1

## Slide 21
Configurer la Phase d’usinage Options de la Phase
1- Onglet « Stratégie »
2- Sous-Onglet « Général »
- Activer le brut …
3- Sous-Onglet « Collision »
Activer la détection sur la pièce
1
2a
2b
3a
3b

## Slide 22
Configurer la Phase d’usinage Synthèse
Check List initialisation Phase d’usinage
Machine créée / sélectionnée (3 axes -SOMAB ou 5 axes -UCP600)
Machine configurée pour APT (avec Table des mots PostPro « SGPOST.pptable »)
Repère d’usinage correctement positionné
Pièce finie renseignée
Pièce brut renseignée
Brut intermédiaire activé (onglet « Option »)

## Slide 23
Gamme d’usinage (1 phase) Définition des opérations
Opération | Macro 3Dexperience | Outil | Surfaces
Surfaçage | « Surfaçage » | Fraise à surfacer ø32 (4 dents) Vc =200m.min-1 fz=0,038 mm.tr-1.dent-1 | 
Ebauche Globale | « Ebauche » | Fraise torique ø12, Rc=2mm (3 dents) Vc =110m.min-1 fz =0,05 mm.tr-1.dent-1 ap=3mm 0,7 mm de surépaisseur | 
Les opérations sont données par ordre chronologique !

## Slide 24
Opération | Macro 3Dexperience | Outil | Surfaces
½ Finition | « Ebauche » | Fraise hémisphérique ø10 (2 dents) Vc =110m.min-1 fz=0,06 mm.tr-1.dent-1 0,2 mm de surépaisseur | 
Gamme d’usinage (1 phase) Définition des opérations

## Slide 25
Opération | Macro 3Dexperience | Outil | Surfaces
Finition partie Haute (4 Lobes) | « Niveau Z » & « Fraisage en spirale » | Fraise hémisphérique ø10 (2 dents) Vc =130m.min-1 fz=0,08 mm.tr-1.dent-1 Surépaisseur = 0 ! | 
Finition partie Basse (Zone central) | « Niveau Z » & « Fraisage en spirale » | Fraise torique ø14, Rc=2mm (4 dents) Vc =120m.min-1 fz =0,08 mm.tr-1.dent-1 Surépaisseur = 0 ! | 
Gamme d’usinage (1 phase) Définition des opérations

## Slide 26
2
1
1ère opération: Surfaçage
Définition de l’outil
1- Créer un outil
2- Définir le type d’outil
3- Renommer la fraise et accéder aux paramètres avancés. (par exemple « F_surf D32»)
4- Parcourir les onglets pour renseigner les caractéristiques de la fraise (dimensions, nb de lèvre, vitesses etc.)
4
4
4
3a
3b
(Outil décrit dans les diapos de la gamme)

## Slide 27
1ère opération: Surfaçage
Détails de l’outil: Géométrie
Dimensions Importantes: Diamètre de coupe ø32mm (DC et DCX)
Diamètre non coupant =ø20mm (Dnc) (spécifique aux fraises à surfacer)
Angle r= 90° (KAPR)
Rayon de coin r=0mm (RE)

## Slide 28
1ère opération: Surfaçage
Détails de l’outil: Technologie
Nombre de dents de l’outils (Z)

## Slide 29
1ère opération: Surfaçage
Détails de l’outil: Vitesses et Avances
1a
1- Définir le matériau, le type d’usinage et la qualité d’usinage
2- Les vitesses
Mode Vitesse:
Linear  définir Vc (m.min-1) Angular  définir N (tr.min-1)
3- Les avances
Mode Avance
Global  définir Vf (mm.min-1) =(fz *z*N) PerTooth  définir fz (mm. tr-1.dent-1)
2a
2b
3a
3b
Il faut s’assurer que la vitesse de broche ne dépasse pas Nmax (pour SOMAB: Nmax =5 000 tr.min-1)
1b

## Slide 30
1ère opération: Surfaçage
Détails de l’outil: Vitesses et Avances
Il est possible de définir plusieurs jeux de conditions de coupe
Le jeu de conditions de coupe à utiliser sera à choisir dans l’opération.
Chaque opération peut utiliser un jeu de conditions de coupe différent !
Pas 2 triplets identiques

## Slide 31
Modifier un outil
1
2
1. Ouvrir l’onglet des Ressources
(Ne pas confondre avec l’onglet Arbre)
2. Clic-droit sur l’outil à modifier  « Modifier une ressource CN en 3D »

## Slide 32
1ère opération: Surfaçage
Créer l’opération
 Action « Surfacage »
Section « Prismatic Machining »
Sélectionner l’opération de référence après laquelle insérer le surfaçage Ici ce sera le « programme de fabrication » (car 1ère opération de la phase)
1
2

## Slide 33
1ère opération: Surfacage
Sélection de l’outil
Vous pouvez choisir un outil qui a déjà été crée dans la base de données: il suffit d’utiliser les paramètres pour filtrer la recherche.
Dans notre cas:
1) Nous utiliserons l’outil que nous venons juste de créer.
→ Sélectionnez dans la session
2) Sélectionner l’outil dans l’onglet « arbre » (Onglets du coté gauche)
3) Ne pas rechercher d’assemblage d’outil
1
3

## Slide 34
1ère opération: Surfaçage
Les onglets d’une opération d’usinage
1
Outil
Géométrie : Surfaces concernées
Stratégie d’usinage
Axe outil
Trajectoire d’Approche/Retrait
Vitesses
3
5
2
4
6

## Slide 35
1ère opération: Surfaçage
L’outil
L’outil a été choisi à la création de l’opération, mais il peut être changé.
Jeu de conditions de coupe à utiliser (trajectoire verte)
Défini l’emplacement de l’outil dans la tourelle porte-outils (Important pour préparer la machine avant usinage)
2
1
3

## Slide 36
1ère opération: Surfaçage
Définition des géométries
Il faut sélectionner les éléments nécessaires.
Un survol sur le nom permet l’affichage d’une aide visuelle.
Les valeurs numériques permettent de gérer des surépaisseurs, des décalages …

## Slide 37
1ère opération: Surfacage
Stratégie d’usinage
Le Mode d’usinage défini le parcours de l’outil (spirale, aller retour …)
Onglets de paramétrages de l’opération (passe axiale ap, passe radiale ae …)
Important à maitriser sur les surfaces gauches
1
2
3
Tolérance d’usinage = écart entre trajectoire outil et surface pièce (pour 3Dexperience)

## Slide 38
1ère opération: Surfacage
Stratégie d’usinage
Pour un surfaçage prismatique, la tolérance d’usinage n’est pas importante !
Pour définir passe de finition (dernière pas particulière). Pas utile dans notre cas.
Pour utiliser des trajectoire utilisée en Usinage Grande Vitesse (UGV). Pas utile dans notre cas.

## Slide 39
Définition de la prise de passe radiale: ae = 60% * øoutil = 19,2mm
Définition de la prise de passe axiale: ap = 2mm
1ère opération: Surfacage
Prise de passe

## Slide 40
1ère opération: Surfacage
Approches et Retraits
A renseigner en fonction de l’opération (si vous voyez des collisions lors de la simulation)

## Slide 41
1ère opération: Surfacage
Paramètres de coupe
Vitesse de broche et d’avance verrouillées si un jeu de conditions de coupe a été choisi (1er onglet de l’opération)
Permet de définir les vitesses:
  d’approche(trajectoire jaune)
  de retrait (trajectoire bleu)
  de finition (trajectoire cyan)

## Slide 42
1ère opération: Surfacage
Visualisation des trajectoires
Visualise les trajectoires (avec les couleurs)
Visualise les trajectoires et l’enlèvement de matière (Vidéo)
2 modes de vérification de la configuration de l’opération. Modifier l’opération tant que la simulation ne vous convient pas !
Quitter la visualisation

## Slide 43
1ère opération: Surfacage
Visualisation – Analyse du déroulement
L’outil arrive en rapide (trajet Rouge) un peu au dessus de la matière
L’outil descend dans la matière
Usinage terminé, l’outil fini en restant en contact avec la matière
Pour une fraise il est déconseillé de descendre axialement dans la matière. Pour cette fraise c’est IMPOSSIBLE (pas de coupe au centre)
Il faut commencer et finir une opération dans une zone suffisamment loin de la pièce, du montage … (Zone sécurisée)
2
1
3

## Slide 44
2ème opération: Ebauche
Créer la Fraise Torique et les conditions de coupe
 Action « Création de ressource »
Section « Configuration »
2. Créer l’opération d’ébauche
 Action « Ebauche »
Section « Usinage de surface »

## Slide 45
2ème opération: Ebauche
Zone à usiner
Clic sur la « pièce »
Choisir « Conception … »
  Prendra en compte la pièce défini dans la phase
Laisser une surépaisseur (décalage) de 0,7mm
1
3
2a
2b

## Slide 46
2ème opération: Ebauche
Onglet Stratégie :
- tolérance d’usinage de 0,1mm
- Prise de passe radiale de 30%
- Prise de passe axiale de 3mm
Onglet Paramètre Opératoires :
Vérifier les différentes vitesses.
Onglet Approche / Retrait:
Cocher « Engager depuis l’extérieur »
Angle de Rampe de 5°
Onglet Outil :
Utiliser la fraise Torique et les conditions de coupe indiquées dans la gamme
N° d’outil: 2
Vérifier les trajectoires et modifier si besoin !

## Slide 47
1
Sélectionner le programme de fabrication ou la Phase d’usinage
Cliquer sur Play
Visualiser la simulation
2
3
(1 couleur par outil)
Simulation de plusieurs opérations
Cette simulation permet de visualiser l’enchainement des opérations.

## Slide 48
3ème opération: ½ Finition
Créer cette l’opération (ou dupliquer l’opération précédente)
utiliser le bon outil / conditions de coupe
La ½ Finition est réalisée avec une opération « Ebauche »,
L’objectif est d’avoir une épaisseur de matière la plus constante possible pour la finition.

## Slide 49
3ème opération: ½ Finition
Onglet Stratégie :
- tolérance d’usinage de 0,01mm
- Prise de passe radiale de 30%
- Prise de passe axiale de 0,5mm
Onglet Approche / Retrait:
Cocher « Engager depuis l’extérieur »
Angle de Rampe de 5°
Onglet Outil :
N° d’outil: 3
Vérifier les trajectoires et modifier si besoin !

## Slide 50
Opérations de Finition
Après la ½ finition, il faut réaliser les opérations de finition.
Cette opération sera réalisée en deux étapes pour chaque zone:
- pour les surfaces ‘verticales’ (Niveau Z entre 90° et 44°)
- pour les surfaces ‘horizontales’ (Fraisage en spirale ente 0° et 46°).
Avec ces deux opérations, les surfaces seront entièrement usinées
L’angle indiqué est celui formé entre la normale à la surface et l’axe de broche.
0°  surface normale à la broche

## Slide 51
4ème opération: Finition
4 lobes –Niveau Z
Sélections des zones
 Action « Niveau Z »
Section « Usinage de surface »
En sélectionnant les faces:
  1- Basculer pour sélectionner des faces
  2- cliquer sur la pièce toutes les faces concernées !
En Choisissant toute la pièce et ajouter des limites:
  1- Clic « pièce sur le bon de commande»
  2- Définir un contour limitant
  3- coté à usiner à l’extérieur
3
1a
1b
1
Ne pas modifier l’axe outil (X=0 Y=0 et Z=1)

## Slide 52
4ème opération: Finition
4 lobes –Niveau Z
Onglet Stratégie :
- tolérance d’usinage de 0,01mm
- Prise de passe axiale : hauteur de crête 0,01mm (max 3mm; min 0,1mm)  Donne la qualité à la surface
- Zone: 44° (pente maximum)
Onglet Approche / Retrait:
A ajouter si besoin
Onglet Outil :
Vérifier les trajectoires et modifier si besoin !
Même outil que ½ finition mais conditions de coupe différentes

## Slide 53
5ème opération: Finition
4 lobes – Fraisage en spirale
Sélections des zones
 Action « Fraisage en spirale »
Section « Usinage de surface »
Procédez comme pour l’opération précédente. Il faudra ajouter un « plan supérieur » avec décalage négatif (de quelques centièmes) pour ne pas ré-usiner la face supérieure
Onglet Stratégie :
- Prise de passe radiale : 0,25mm  Donne la qualité à la surface
- Zone : 46°
Différents paramètres:
  Similaires à la précédente opération sauf :
Ne pas modifier l’axe outil (X=0 Y=0 et Z=1)

## Slide 54
6ème et 7ème opération: Finition
Zone centrale
1) Opération « Niveau Z »
Fraise torique ø14, Rc=2mm (4 dents) Vc =120m.min-1 fz =0,08 mm.tr-1.dent-1 Surépaisseur = 0 !
2) Opération « Fraisage en spirale »
Reprendre les même paramètres que pour les « 4 Lobes » (l’outil change)
Sélections des zones
En utilisant le contour limitant, le coté à usiner devient « INTERIEUR »

## Slide 55
Analyse Résultat final
Une fois les opérations définies, il est fondamental de comparer la pièce usinée et le modèle 3D. (la fonction est accessible pour toutes les opérations ou apres une simulation)
Les résultats dépendront des valeurs définies !
OU

## Slide 56
Aperçu des collisions
Si vous avez activé les collisions dans la Phase d’usinage, elles sont indiquées:
- Au niveau de l’opération
- Au niveau du chronogramme (zone rouge)
Pour une simulation par OPERATION
Pour une simulation par PHASE ou PROGRAMME
- Par des points rouges

## Slide 57
Générer le programme Les différentes étapes
Logiciel SGPOST
Fichier APT
Fichier CN
3DEXP

## Slide 58
 Action « Générer le code CN »
Section « Analyse et résultats »
1
  1- Donner un nom au programme
  2- Vérifier que les mouvements outils soient bien configurés (voir définition Machine)
  3- Une fenêtre s’affiche indiquant si la génération s’est bien passée !
Générer le programme Le fichier APT
2a
2b

## Slide 59
1
2
3
Générer le programme Exporter le fichier APT
  1- Accéder au conteneur CN dans l’arborescence
  2- Exporter le fichier
  3- Choisir l’emplacement

## Slide 60
Un fichier APT (.aptsource) est créé dans le répertoire de travail. Ce fichier définie votre programme de fabrication dans un langage universelle mais incompréhensible par une machine outil.
Le post-processeur doit donc traduire le langage APT en un langage (ISO, Heidenhain, Fagor…) compréhensible par la machine-outil à utiliser. Le post-processeur est propre à chaque machine.
Lancer l’application du post processeur en utilisant le raccourci suivant :
disponible sur \\intram.ensam.eu\ANGERS\Pedagogie\M2P\ENMA\Ressources\CATIA\postpro
Vous pouvez aussi créer un raccourci sur votre bureau !
Ou Lancement du lien
Générer le programme Générer le code CN (1/4)

## Slide 61
1) Dans « Postprocesseur », Choisir la machine qui sera utilisée pour l’usinage :
. SOMAB (fraiseuse 3 axes)
. Ou UCP600-ISO (fraiseuse 5 axes langage ISO)
. UCP600-Heindenhain(fraiseuse 5 axes langage Heidenhain)
2) Dans « fichier », Sélectionner le fichier APT à ‘postprocesser’
3) Confirmer pour lancer la traduction
1
2
3
Générer le programme Générer le code CN (2/4)

## Slide 62
Vérifier qu’il n’y a pas d’erreur
Générer le programme Générer le code CN (3/4)
En cas d’erreur, vérifier le choix du fichier PPTABLE (SGPOST.pptable) dans 3Dexp (configuration de la machine)

## Slide 63
Le fichier APT est traduit en langage CN dans un fichier du même nom qui est automatiquement créer et enregistré sur la racine du répertoire Z. Le fichier CN peut alors être transfert à la machine-outil pour réaliser l’usinage
Fichier APT
Fichier CN
Générer le programme Générer le code CN (4/4)

## Slide 64
Exporter la FAO
Impossible d’exporter à partir d’une FAO ouverte !
La FAO peut être ouverte (et doit être enregistrée), mais il faut exporter à partir:
        d’une recherche (cas 1)
        Ou de l’explorer (cas 1’)
1
1’
2
3

## Slide 65
En Autonomie …
Forme Intérieure (matrice intérieure)
- Par duplication
Par import (fichiers sur SAVOIR)

## Slide 66
Gamme de fabrication
1- Surfaçage (sur l’étendue de la pièce !)
2- Ebauche et ½ finition (sur l’étendue de la pièce !)
Fraise à surfacer
Fraise Torique / hémisphérique

## Slide 67
Gamme de fabrication
3- Surfaçage plan de joint
Fraise Torique / hémisphérique
fraisage en spirale
ou contournage (Prismatic)
ou usinage de poche (ouverte)
macro
4- Finition partie Haute (niveau Z & spirale)
Fraise Torique / hémisphérique (Ne pas ré-usiner le plan supérieur)
5- Finition 4 Lobes (niveau Z & spirale)
Fraise Torique / hémisphérique