## Slide 1: Exercice : chape 1
GF1
Ref1
GF2
Ref2
 | T | R
X | B | A
Y | B | A
Z | A | B
GF1 : fonction …liaison complète démontable avec le chassis….
Surface de référence : B une droite, 1 pt milieu
 | T | R
X | D | D
Y | C | vide
Z | D | D
GF2 : fonction …liaIson pivot…………….
Surface de référence : C plan médian
Relations géométriques entre GF1 et GF2 : GF2 / GF1
 | T | R
X | D / B 5 0,08 | D / A 0,08
Y | C / B 32 0,2 | vide
Z | D / A 18 0,08 | D / B 0,08

## Slide 2: Gamme de contrôle 3D
Palpage des surfaces
Palper A, B1 et B2, C1, C2 et D
Constructions géométriques
Inter axe B1 et A pt1
Inter axe B2 et A pt2
Milieu pt1 et 2 pt3
Dte pt1 et pt2 dte 4
Plan médian C1 et C2 pl 5
Pt inter pl4 et axe D pt 6
Mesures
Distance projetée dans le pl A du pt 6 et de la dte 4 cote de 5
Angle entre dte 4 et axe D ( parallélisme)
Distance pt 6 au plan A cote de 18
parallélisme du axe D par rapport pl A
Distance de 0 entre pt 6 et le pt 3 projeté sur la droite 4 (32 devenue de 0 en utilisant le point milieu au lieu de B1)