## Slide 1
Tutoriel originel de Dickson Sham, modifié
CAO Surfacique
GIM2 – 4h
Tutoriels spécifiques

## Slide 2
Modeling the handle [ 1a_Fry_CAO_poignee SURF ]
• Build a Master Model of the basket handle
• Create the upper & the lower parts from the Master Model
• Build the mechanical features on the both parts
• Get the both parts auto-updated after modifying the outlook of the
master model
Modeling Arm and basket [ 1b-Fry_CAO_panier_bras ]
• Build the metal arm
• Build the basket
• Add material texture onto all components
• Assemble components
Tutorial Structural analysis [ 2-Fry_elt finis ]
• Simplify the model for analysis
• Create Meshes onto two components and create a connector between them
• Create boundary conditions & define properties
• Analyze displacements & stresses
Tutorial Design optimization [ 3-Fry_optim ]
• Create a user parameter “volume”
• Run optimization to get the minimum volume of the metal arm with the
smallest part deformation
LES ETAPES

## Slide 3
\\Intram\angers\Pedagogie\M2P\ENMA\Ressources\CATIA\catSetting_CATIA.hta
Reset des Catsettings
(Copier dans l’explorateur de fichier ou poste de travail …)
Sélectionner version PORTABLE en cas de soucis avec le bouton central de la souris

## Slide 4
A. Panning enables you to move the
model on a plane parallel to the
screen. Click and hold the middle
mouse button, then drag the
mouse.
B. Rotating enables you to rotate
the model around a point. Click
and hold the middle mouse button
and the right button, then drag the
mouse.
C. Zooming enables you to increase
or decrease the size of the model.
Click and hold the middle button,
then click ONCE and release the
right button, then drag the mouse
up or down.
MANIPULATION D’AFFICHAGE

## Slide 5
Démarrer => Forme => Generative Shape Design
Lancement Atelier Surfacique
L’atelier Generative Shape Design génère *.catpart en proposant des fonctions Surfaciques
NB: Appliquez les règles de conception vu en 1ère année ! (pas de contraintes H ou V, pas lié aux plans XY YZ XZ …)
Ne pas cocher « Activer la conception Hybride »
NB: Veillez à créer vos éléments surfaciques dans un « set géométrique »!

## Slide 6
Génération première esquisse
Réaliser une symétrie suivant l’axe
Fonction « Miroir »
Icone ci-contre ou insertion => opération => transformation
R380
120
R35
36
R10
angle
Créer un plan d’accrochage (rappelez vous les cours de 1A )
    (Créer un plan décalé de XY ou de YZ ou de XZ)
Créer cette esquisse (l’angle et la fixité du point à gauche permet de contraindre ISO l’esquisse, mais cela fixé arbitrairement)
ARRIERE de la poignée
AVANT de la poignée

## Slide 7
Génération surface latérale
- Créer le premier coté dépouillé 20mm
La surface latérale s’appuie sur l’esquisse précédente est présente une dépouille de 1° (de part et d’autre),
Le plan d’accrochage constituera le plan de « joint »
Utiliser la fonction Balayage:
- type: segment
- sous-type: avec direction de dépouille
Paramètres:
Angle de dépouille: 1 degré
Direction: Normale au plan d’accrochage
Longueur: 20 mm
Vérifiez que le plan d’accrochage est l’endroit ou la surface a sa plus grande dimension !!

## Slide 8
Créer un plan de référence (ce plan sera nommé «plan arête»)
    Ce plan est normal au plan d’accrochage
    Passe par les 2 points
Créer une droite passant par ces 2 points, puis créer plan (angle/ normale à un plan).
Pour la droite: clic droit – créer la droite …
- Effectuer une symétrie de la surface par rapport au plan d’accrochage.
Dessin avec dépouille exagérée pour visualiser le sens de dépouille !
- Assembler les 2 surfaces
Ces 2 surfaces n’en formeront plus qu’une !
ATTENTION: les 2 surfaces initiales existent encore, mais elles sont cachées
AVANT

## Slide 9
- Rayonner les 4 arêtes vives situées de part et d’autre du rayon R35
Rayon de 5mm
Fonction « congé d’arête »
- Renommer la fonction « congé arete.1» par « surface latérale »
Crée une surface de raccord à l’intersection entre 2 surfaces.
Crée une nouvelle surface en ajoutant un rayon à la place de l’arête vive interne a une surface
La surface « congé arete.1» correspond donc à la surface initial + le congé !!!
Dans notre cas
AVANT

## Slide 10
Créer un plan de référence (ce plan sera nommé «plan médian»)
    plan « normal a une courbe »
AVANT

## Slide 11
ORGANISATION de la CAO
Objectif:
Permettre de reprendre un étape de conception sans perte de temps
Organiser la conception
les différents plans créés ont été positionnés
  automatiquement dans un set géométrique
Nommer les différents éléments
Clic droit = => Propriétés de l’élément
Regrouper les éléments filaires / surfaciques dans des sets géométriques nommés !
Set « Reference » pour les plans
Set « surfaces latérales » pour les surfaces dépouillées
1- Sélectionner les élément à regrouper (CTRL + les éléments)
2- Insertion Set géométrique ( parents = la Part)

## Slide 12
NB1: Pour la suite, Continuez à créer les éléments de référence dans le SET « Reference », et les autres éléments surfaciques dans un autre SET … et renommez !
NB2: Si vous renommez les fonctions, pensez à vous adapter par rapport au poly !

## Slide 13
Part Design
Generative Shape Design
Travaille dans …
Travaille dans …
NB1: un corps est ordonné ! (il construit dans l’ordre) de l’arbre.
NB2: 2 corps sont totalement indépendants (1 fonction dans le corps 1 n’agit pas sur le corps 2)
NB1: un set peut être ordonné.
NB2: les corps et les sets peuvent utiliser les éléments entre eux !

## Slide 14
NB: Continuez à Nommer et Organiser votre arbre de construction.
- Créer un plan décalé de 38 mm de « plan arête» (voir le sens de décalage ci-dessous)

## Slide 15
Créer une Esquisse dans le « plan médian »
Créer un axe à 12mm du plan d’accrochage
Les 2 arcs de cercles
- sont tangents à l’axe
- ont 1 extrémité dans le plan à 38
SURFACE DU DESSUS
12
R270
R450
Esquisse nommée «guide»
AVANT
ARRIERE

## Slide 16
R 30
Créer une Esquisse dans le « plan à 38 »
Créer un arc de cercle de R30
Cet arc de cercle doit
- être disposé symétriquement à « plan médian »
(sélectionner les 2 extrémités puis le plan médian et
ajouter une contrainte de symétrie)
- passer par le point extrémité des arc des cercles
de l’esquisse précédente (ou cote de 12)
Esquisse nommée «profil»
SURFACE DU DESSUS
12

## Slide 17
Balayage
Sélectionner l’icone balayage
  Pour le profil: sélectionner l’esquisse « profil »
  Pour le guide: sélectionner l’esquisse « guide »
SURFACE DU DESSUS
Profil
Guide

## Slide 18
NB: Continuez à Nommer et Organiser votre arbre de construction.
NB1: Regrouper les 2 esquisses et le balayage dans un set spécifique.
- Renommer la fonction de balayage par « surface DESSUS »

## Slide 19
SURFACE DU DESSOUS
Créer un plan décalé de 2 mm de « plan d’accrochage» (sens de décalage: s’éloigner de la surface du dessus)
Créer une intersection entre ce plan et la Surface Latérale
Extraire les 2 grandes courbes du contour
La surface du dessous sera réalisée avec une surface multi-sections.
Ces 2 éléments seront 2 courbes limites de la surface multi-section.

## Slide 20
Créer une Esquisse dans le « plan médian »
Créer un axe à 15mm du plan d’accrochage
Les 2 arcs de cercles
- sont tangents à l’axe
- ont 1 extrémité dans le plan à 38
Cet élément est l’élément central de la surface multi-section.
SURFACE DU DESSOUS
Créer les points intersections des courbes latérales
(même procédure que diapo précédente)
15
R 150
R 300
AVANT
AVANT
ARRIERE

## Slide 21
SURFACE DU DESSOUS
Dans une esquisse dans le plan à 38:
  Créer un arc de cercle
  Cet arc doit passer par
    les 2 points intersections
    Le point de tangence de la courbe basse
- Créer un plan parallèle à « plan Arête », passant par un point extrémité d’une des courbes latérales.
Plan Arête
Plan à
construire
AVANT

## Slide 22
SURFACE DU DESSOUS
Créer une Esquisse dans ce nouveau plan
Créer un arc passant par les trois courbes (comme précédemment, il faudra créer des points intersections)
Répéter ces opérations à l’autre extrémité des courbes latérale !
Vous devez obtenir:
- 3 courbes dans le sens de la longueur
- 3 arcs dans l’autre sens

## Slide 23
SURFACE DU DESSOUS
Créer une Surface MultiSection
Sélectionner les arcs pour réaliser les sections
Sélectionner les courbes longues pour servir de guide
ATTENTION aux flèches représentées sur les sections !!
et l’ordre !
La surface peut être difficilement visible, cacher les autres éléments si besoin !

## Slide 24
NB: Continuez à Nommer et Organiser votre arbre de construction.
NB1: Regrouper les différents éléments dans un set spécifique (voir des « sous » Set.
- Renommer la dernière fonction Extrapolation « surface DESSOUS »
EXEMPLE

## Slide 25
SURFACE DU DESSOUS
Cette surface ne dépasse pas du volume, il faut donc l’agrandir pour pouvoir couper le volume.
Extrapoler la surface multi-section de 20 mm
    L’extrémité à sélectionner est l’esquisse contenant l’arc
    Assembler le résultat:
      cela construira une nouvelle surface réunissant la surface multi-section + partie extrapolée.
Répéter cette opération afin d’extrapoler l’autre coté:
    Attention à extrapoler la surface assemblée précédente (pas la surface multi section)
    Vérifier que les extrapolation dépassent du coté

## Slide 26
EMPLACEMENT POUCE
Réaliser la surface ci contre à partir des vues ci-dessous
    La cote de 9 est par rapport au plan d’accrochage
    La cote de 23 par rapport au plan d’arête
R 28
23
9
Dans un plan situé à 23 du « plan Arête »
R 24
9
DESSUS
DESSUS
DESSOUS
DESSOUS

## Slide 27
Il va falloir créer la surface finale.
NB: Les différentes surfaces sont dans des SET spécifiques
Créez un SET GEOMETRIQUE « Final » ou vous réaliserez les différentes coupes …

## Slide 28
Couper et Assembler les Surfaces pour obtenir l’enveloppe finale
Coupe ET Assemble des surfaces
Coupe des surfaces

## Slide 29
Créez un volume à partir de la surface Finale
volume plein
Coque
Choisir une de ces solutions !
Adaptez la suite du TP en fonction de votre choix !

## Slide 30
FINALISATION PIECE « MASTER »
Dans l’ atelier PART DESIGN
Rayonner l’ensemble de la pièce avec un rayon de 3mm
  Sélectionner « tangence »
  Sélectionner les 3 arêtes repérées par les étoiles
Enregistrer le fichier ! « Master_handle.catpart »
Création partie supérieure
Créer pièce « upper_body »
Réaliser une copie avec lien:
  Dans MASTER: Copier le corps principal
  Dans UPPER_BODY:
    clic droit sur corps principal
    « collage spécial »
    En tant que résultat avec lien
Faire de même en sélectionnant les plans situé dans le set « référence » du MASTER et les copier avec liens dans UPPER_BODY
Arbre UPPER_BODY

## Slide 31
CREATION PIECE « UPPER »
La pièce UPPER est une copie conforme de MASTER, si vous modifiez la forme de MASTER, UPPER change aussi. Mais l’inverse n’est pas vrai !
Réaliser une coque de ce volume
  Epaisseur de 2 mm
Couper le volume par le plan d’accrochage en garder la partie supérieure !
Dans un catpart, 2 corps différents sont des entités qui s’ignorent (exemple: une coupe dans un corps n’a aucun effet sur l’autre). Afin de ne pas conserver ces 2 corps, nous allons les ajouter !
Ajouter le corps2 au corps principal:
  Clic droit sur corps2
  Objet corps2 => ajouter

## Slide 32
CREATION PIECE « UPPER »
Dans une esquisse en appui sur le plan d’accrochage, récupérer le profil intérieur de la coque:
  Selectionner de la face
  Récupérer les lignes silhouettes
  Passer la ligne extérieur en élément de construction
A partir de l’esquisse précédente, réaliser une poche:
  De 1.5 mm de profondeur
  Epaissir de 1mm de part et d’autre

## Slide 33
RENFORTS PIECE « UPPER »
Dans une esquisse en appui sur le fond de la poche précédente
  Construire les ligne vues ci-contre
  Le 8 est par rapport au « plan arête »
  Centrer les droite distantes de 14
14
8
28
Extruder l’esquisse précédente
  Extruder jusqu’au suivant
  Epaissir les traits de 1mm par fibre neutre
  Relimiter les extrémités

## Slide 34
EMPLACEMENT VIS PIECE « UPPER »
Dans une esquisse en appui sur le plan d’accrochage, créer un cercle
  ø6
  à 20mm du plan d’arête.
  Centré
Extruder ce cercle
  Jusqu’au fond
  Décalé de 5mm dans l’autre direction
  Centré
20
5
ø6
Créer un trou
  Borgne
  Ø2.5 mm
  Centré sur le ø6
  De 13 mm de profondeur
Effectuer une répétition rectangulaire Borgne
  l’extrusion ø6 + trou ø2.5
  2 instances
  Distantes de 62 mm

## Slide 35
POSITIONNEMENT POIGNEE PIECE « UPPER »
Dans une esquisse en appui sur le plan d’arete, créer 2 cercles
  ø3
  à 12mm du plan median
ø3
12
Réaliser une poche
  Afin de traverser la face avant

## Slide 36
Création partie Inférieure
Créer pièce « Lower_body »
Réaliser une copie avec lien de la pièce MASTER (Corps principal + plans de référence)
Comme pour le UPPER_BODY:
    Réaliser une coque de 2mm
    Effectuer une coupe par le plan d’accrochage (en gardant l’autre coté)
    Ajouter les 2 corps
    Créer une esquisse avec le profil intérieur de la coque

## Slide 37
CREATION PIECE « LOWER »
A partir de l’esquisse précédente, réaliser une extrusion:
  De 1.5 mm
  Epaissir de 1mm, mais uniquement vers l’extérieur
1.5
1
Plan accrochage
Enlever 0.5 mm d’épaisseur:
  À la surface coïncident au plan d’accrochage

## Slide 38
RENFORTS PIECE « LOWER »
28
8
14
Extruder l’esquisse précédente
  Renforts partent du plan de dessus
  Extruder jusqu’au fond
  Epaissir les traits de 1mm par fibre neutre
  Relimiter les extrémités
50
7
Ajouter des renforts correspondant à l’esquisse de gauche
  Renforts partent du plan de dessus
  Extruder jusqu’au fond
  Epaissir les traits de 1mm par fibre neutre

## Slide 39
EMPLACEMENT BRAS - PIECE « LOWER »
12
ø3
Faire de même sur les 3 renforts :
  Cercle ø3
  le centre est dans le plan d’accrochage
  À 45 du plan d’arete
Réaliser une poche pour le passage du bras:
  Cercle ø3
  le centre est dans le plan d’accrochage
  À 12 du plan médian
45

## Slide 40
EMPLACEMENT VIS - PIECE « LOWER »
Créer un plan décalé de 5mm du plan d’accrochage (vers l’intérieur de la pièce)
Créer une esquisse dans ce plan
    Cercle ø9.5
    Centre à 20mm du « plan d’arête » et dans le « plan médian »
Extruder jusqu’au fond de la pièce
Créer une esquisse sur le plan supérieur du ø9.5
    Cercle concentrique au ø9.5
    Avec un écart de 1.5 au rayon
1.5

## Slide 41
EMPLACEMENT VIS - PIECE « LOWER »
Réaliser une poche
    Première limite: jusqu’au dernier (déboucher)
    Seconde limite: -2.5 mm (épaisseur restante !)
Nous allons effectuer le Lamage.
La poche va donc déboucher ET il va falloir laisser une épaisseur

## Slide 42
EMPLACEMENT VIS - PIECE « LOWER »
Réalisation du trou de passage.
Créer un trou
  Débouchant
  Ø3.2 mm
  Centré sur le ø9.5
Créer une esquisse sur le plan du ø9.5
  Projeter le profil du cercle ø9.5
Réalisation du centreur de la pièce UPPER.
Extruder ce contour
  Sur une profondeur de 1.5mm
  Epaissir le contour
    Epaisseur 1: 1.5mm
    Epaisseur 2: 0mm
Lamage
Trou de passage ø3.2
centreur

## Slide 43
Quelques Fonctions utiles pour la suite
Assemble des surfaces (créée une nouvelle surfaces UNION des surfaces selectionnées
Coupe ET Assemble des surfaces
Coupe des surfaces

## Slide 44
120
R12
Angle
R250
36
R35
UTILISATION DES LIENS
Vérification des liaisons entre les pièces
Editer la première esquisse du fichier MASTER
  Changer le R380 en R250
  Changer le R10 en R12
Observer la modification sur les pièces LOWER et UPPER