## Slide 1
FAO
Générer le Code
Génération de l’APT
Génération du code ISO

## Slide 2
Sommaire
Générer APT
Générer Code CN
Générer le programme
Gérer les catsettings
Configurer 3Dexperience (Catsettings)
Les paramètres de la machine d’usinage
Configurer la machine

## Slide 3
Catégorie de Préférences: USINAGE
Configurer 3DExperience
Si les settings n’ont pas été copié lors du lancement il faut configurer 3Dexperience manuellement.
\\intram.ensam.eu\angers\Pedagogie\M2P\ENMA\Ressources\CATIA\Manufacturing

## Slide 4
Configurer la Machine
Configure la machine pour pouvoir générer le programme APT

## Slide 5
 Action « Générer le code CN »
Section « Analyse et résultats »
Générer le programme APT
1
2
  1- Donner un nom au programme
  2- Exécuter
  3- Une fenêtre s’affiche indiquant si la génération s’est bien passée !

## Slide 6
Exporter le programme APT
1
2
3

## Slide 7
Un fichier APT (.aptsource) est créé dans le répertoire de travail. Ce fichier définie votre programme de fabrication (trajectoire, vitesse, changement d’outil…) dans un langage universelle mais incompréhensible par une machine outil.
Le post-processeur doit donc traduire le langage APT en un langage (ISO, Heidenhain, Fagor…) compréhensible par la machine-outil à utiliser. Le post-processeur est propre à chaque machine.
Lancer l’application du post processeur en utilisant le raccourci suivant :
disponible sur \\intram.ensam.eu\ANGERS\Pedagogie\M2P\ENMA\Ressources\CATIA\postpro
Générer le Code CN
Vous pouvez aussi créer un raccourci sur votre bureau !
Ou Lancement du lien

## Slide 8
1) Dans « Postprocesseur », Choisir la machine qui sera utilisée pour l’usinage :
. SOMAB (fraiseuse 3 axes)
. Ou UCP600-ISO (fraiseuse 5 axes langage ISO)
. UCP600-Heindenhain(fraiseuse 5 axes langage Heidenhain)
2) Dans « fichier », Sélectionner le fichier APT à ‘postprocesser’
3) Confirmer pour lancer la traduction
Générer le Code CN
1
2
3

## Slide 9
Vérifier qu’il n’y a pas d’erreur
Générer le Code CN