## Slide 1
Usinage par abrasion: principes généraux de la rectification
Bruno LAVISSE / Guénaël GERMAIN
Arts et Metiers ParisTech 1er année

## Slide 2
Utilisation industrielle
Introduction
Etape de finition de la gamme d’usinage sur des matériaux très durs ou de forme complexe
Obtention de dimensions géométriques précises (~µm) et très bons état de surface (jusqu’à 0,05µm)
Notes: Exemple d’utilisation du procédé de rectification:
-Taillage de denture d’engrenage sur des matériaux durs et de forme complexe
-Obtention de géométrie aux tolérances serrées (µm) et des états de surface allant jusqu’au poli-miroir

## Slide 3
Pièces typiques rectifiées dans l’industrie
Introduction
Vilebrequin
Soupape
Plan de joint culasse
Train d’atterissage
Automobile
Aéronautique
Notes: Utilisation du procédé de rectif sur des pièces mobiles et d’étanchéité
Bon état de surface minimiser les pertes par frottements et améliore l’étanchéité.
Ex train d’atterrissage d’avion souvent en matériau revêtu en chrome dur pour limiter l’usure et avec des états de surface proche du poli-miroir

## Slide 4
Pièces typiques rectifiées dans l’industrie
Introduction
Rail (manuel)
Rail (automatisé)
Dentures d’engrenage
Ferroviaire
Naval
Notes: Rail, précision géométrique (rectification manuelle ou automatique)
Usinage de denture d’engrenage dans le naval

## Slide 5
Types de rectification
Introduction
Rectification plane: surfaces planes même direction que l’avance de meule
Vue schématique rectification plane en opposition
Notes: Rectification plane très utilisé pour aplanir des surfaces et les mettre à la côte.
Assimilable (schématiquement) à du fraisage en flanc.

## Slide 6
Types de rectification
Introduction
Rectification cylindrique: pièces présentant une symétrie de rotation
Vue schématique rectification cylindrique en plongée
Notes: Rectification cylindrique s’apparente (schématiquement) à du tournage.
Les montages avec contre-pointe sont souvent utilisés pour éviter les phénomènes de vibration.
Des opérations de plongée sont souvent effectuées en début de gamme puis du chariotage est réalisé pour limiter les traces de recouvrement et améliorer l’état de surface

## Slide 7
Types de rectification
Introduction
Rectification de profil: utilisée pour les dentures d’engrenage
Rectification denture interne
Notes: La rectification de denture impose souvent des trajectoires complexes et engendre des aires de contacts parfois difficiles à intuiter

## Slide 8
Types de rectification
Introduction
Rectification centerless
Annulation du faux rond de la pièce
Notes: La rectification centerless permet de rapidement corriger les erreurs de formes et de faux rond sans avoir besoin d’un système de contre pointe.
Le barreau est placé sur un support B et se déplace entre deux meules qui viennent le rectifier et parallèlement à leur axe de rotation

## Slide 9
Types de rectification
Introduction
Rectification d’outils
Utilisation d’une meule de forme
Notes: La rectification d’outil permet de mettre en forme des forets très durs à des géométries précises.
Plusieurs choix peuvent alors être fait:
La meule peut par exemple être droite et celle-ci se déplace sur la pièce. C’est essentiellement une des faces de la meule qui est en contact avec la pièce ce qui favorise l’usure
La meule peut également être adaptée à la largeur d’un intervalle. Cela limite l’usure de la meule et les températures de contact. Inconvénient il faut régulièrement contrôler la géométrie de la meule pour être sur de donner les bonnes côtes à la pièce

## Slide 10
Types de rectification
Introduction
Robotic Grinding
Usinage de formes complexes à haute exigence d’état de surface
Notes: Rigidité du système fondamental.
C’est le point qui peut être bloquant. Ce type de rectification est souvent limité à de l’ébauche

## Slide 11
Types de rectification
Introduction
Notes: Illustration de la rectification par bras robotisé

## Slide 12
Vs (m/s)
Vw (m/min)
ap (µm)
Outil coupant
La meule, composée de grains très durs aléatoirement répartis et agglomérés par un liant
Vitesse de coupe élevée (30-100m/s) qui se déplace sur la pièce à rectifier
Création d’un sillon d’enlèvement matière par passage du grain abrasif
Description générale du procédé de rectification
Utilisation possible d’un lubrifiant (huile/émulsion) pour refroidir l’interface meule pièce lubrifiant et diminuer la friction lors du contact grain/pièce
Lubrification
Arrosage
Introduction
Notes: Outil coupant aléatoirement répartis: Arrête de coupe non définie.
Mise en rotation de la meule et déplacement de celle-ci sur le matériau on réalise un enlèvement de matière par production de micro-copeau
En fonction de la préparation de la meule (dressage) pouvoir plus ou moins coupant de le meule
Forte déformation plastique de la matière avec un enlèvement de matière plus ou moins marquée (fonction des conditions de coupe et du matériau à usiner).
Lubrification utile pour améliorer le contact (en termes mécanique) mais aussi pour limiter les échauffements

## Slide 13
Spécificités du procédé de rectification
Energie spécifique de coupe très importante (2-5 J/mm3 conventionnel 20-60J/mm3 rectification)
L’essentiel de l’énergie produite transformée en chaleur: température dans la zone de contact très élevée (jusqu’à 800°C)
Complexité de l’outil coupant la meule (choix du type de grain, type de liant, usure de cet outil durant l’usinage)
Nombre important (> 20) de paramètres influençant le process (vitesse d’avance, de coupe, profondeur de passe, dressage, lubrifiant…)
Difficulté de maitriser parfaitement le procédé
Introduction
Notes: Energie de coupe très importante 7 à 10 fois plus qu’en usinage classique: en rectification de finition volume de matière déformée plastiquement très important par rapport au volume de copeau.
Energie de déformation plastique et friction provoque une chaleur importante dans la zone de contact
La rectification nécessite la maitrise d’une 20aine de paramètres

## Slide 14
Meule abrasive
Outil abrasif aggloméré
Outil Coupant
Grains de grande dureté
Liant
Meule alumine à liant vitrifiée
Meule diamant à liant métallique
Notes: Outil abrasif.
La meule est constitué de grains très durs agglomérés par un liant. Ce liant peut être vitrifié mais aussi métallique pour autoriser des plus grandes vitesses de rotations

## Slide 15
Spécification normalisée d’une meule
Outil Coupant
Notes: Une meule est spécifié par sa taille de grain (en mesh), son type de grain, la forme de ce grain, la dureté de son grain, son taux de porosité et son type de liant.

## Slide 16
Choix du liant
Outil Coupant
Force de rétention des grains
Rigidité de la meule
Propriétés de la meule en fonction du liant
Spécifications des liants
Notes: Les liants céramiques/vitrifiés sont les plus utilisés sur les meules classiques. Ils permettent des vitesses périphériques de meule de l’ordre de 30-40m/s maximum.
Pour les hautes vitesses de coupe (100-150m/s) les liants vitrifiés ne permettent plus d’assurer la cohésion des grains. Des liants métalliques sont alors utilisés.

## Slide 17
Choix des abrasifs
Outil Coupant
De sa composition chimique
De sa structure cristalline
De sa stabilité thermique
De sa dureté
De sa conductivité thermique
Dépend du matériau à rectifier
Matériaux | Microdureté Vickers (daN/mm²) | Stabilité thermique (°C) | Température de fusion (°C) | Affinité chimique
Alumines | 2000-2460 | 2000 | 2050 | Oxydes, verres, céramiques
Carbure de Silicium | 2980-3130 | 1300 | 2200 | Matériaux contenant du fer
Nitrure de Bore Cubique (CBN) | 7500 | 1370 |  | Oxydes, verres, céramiques
Diamant | 9300-10150 | 900 |  | Matériaux contenant du fer
Spécifications grains abrasifs
Notes: La majorité des grains utilisés sont de type alumines. Ils permettent d’usiner la majorité des matériaux avec des conditions d’état de surface satisfaisant.
Dans le cas de la rectification hautes vitesse, de l’usinage de matériau extrêmement durs, ou avec des conditions de coupe particulièrement sévères des meules diamants peuvent être utilisées.
Les grains diamants présentent cependant une forte affinité chimique avec le fer on préférera souvent le CBN.

## Slide 18
Exemples de type de grains
Taille de grain | 60 | 90 | 80 | 80
Photo x50 |  |  |  | 
Meules de type alumine
Outil Coupant
Taille de grain | 80 | 80 | 80
Photo x50 |  |  | 
Notes: Quelques exemples de meules avec des porosités et des formes de grain différentes

## Slide 19
Dressage de la meule
Outil Coupant
Perte de forme et de capacité de coupe de la meule au cours de l’usinage
Grains émoussés, augmentation de la charge du grain jusqu’à la fragmentation ou au détachement
Nécessité de redonner sa forme et son pouvoir de coupe à la meule
Mécanisme d’usure
Mécanisme de dressage
Notes: Usure progressive des grains de la meule.
On a soit:
Une apparition de plats sur les grains
Un arrachement des grains
Une fracture de ce grain
Il est alors nécessaire de remettre la meule à la forme par un « dressage »

## Slide 20
Dressage de la meule
Outil Coupant
Pointe diamantée
Molette diamantée
Meule de dressage
Conditions de dressage
Conditions de dressage | Pouvoir de coupe de la meule | Rugosité pièce
Sévères |  | 
Softs |  | 
Notes: La meule est généralement « dressée » par une pointe diamant qui vient donner à la meule la forme et le pouvoir de coupe voulus.
Cette pointe diamant vient enlever les grains usés de la meule à une vitesse d’avance et à une profondeur de passe donnés
Les conditions de dressage ont une influence directe sur les efforts de coupe et l’état de surface de la pièce.
Le taux de recouvrement en dressage est une notion fondamentale qui sera abordé en TP.
Il est défini par le rapport entre la largeur effective du diamant et la vitesse d’avance de se diamant par tour de meule.
Plus il est élevé plus le pouvoir coupant de la meule est faible mais plus la rugosité sera bonne

## Slide 21
Recherche scientifique sur le dressage
Etude des topographie de Meule après dressage (Lefebvre 2011)
Outil Coupant
Notes: Etant donné le caractère primordial du dressage de meule, de nombreuse recherche ont lieu pour comprendre et améliorer celui-ci
Exemple de cartographie d’une meule avant et après avivage
Avivage, on supprime le liant pour libérer les grains (photo de droite)

## Slide 22
Taux de recouvrement en dressage
Ex
Norton 2018
Principe de « l’overlap ratio »
Ud = 1
Ud = 2
Vfd (en mm/min) ???
Vs : 50m/s
D : 400mm
bd : 8mm
Notes: Ex overlap ratio

## Slide 23
Questions 1-4

## Slide 24
Formation du copeau en coupe classique
Mode de formation micro copeau
Schématisation formation copeau (shaw 1996b)
Notes: Formation du copeau en coupe classique:
Angle de coupe, angle de dépouille, glissement du copeau sur la face de coupe, bande de cisaillement etc…

## Slide 25
Formation du copeau en coupe classique
Mode de formation micro copeau
Schématisation formation du micro copeau
Notes: Angles de coupe dépendants de l’orientation des grains.
Déformation plastique très importante en rectification, taille du copeau extrêmement réduite.

## Slide 26
Comparaison des énergies spécifiques de coupe
Mode de formation micro copeau
Energie nécessaire à la production unitaire d’un volume de copeau (J/mm3)
U =
 | Profondeur de passe caractéristique (µm) | U (J/mm3)
Coupe classique | 250 | 2
Rectification d’ébauche | 25 | 14
Rectification de finition | 2 | 70
Comparaison coupe classique rectification
Energie spécifique de coupe extrêmement élevée en rectification
Notes: Energie spécifique de coupe très élevée en rectification de finition

## Slide 27
Différents types d’abrasion
Mode de formation micro copeau
Micro sillon de labourage (Barge 2005)
Rayure de micro coupe (Barge 2005)
Traces de micro fractures (Barge 2005)
Notes: Abrasion avec une forte déformation plastique (matériaux ductiles principalement)
Rayure s’apparentant à de la coupe classique
Micro-fractures dans le cas d’un matériau très dur et/ou très fragile

## Slide 28
Approche thermique de la rectification
Intégrité des pieces usinées
vs
vw
ap
Lubrifiant
Copeaux
Pièce
Meule
En rectification l’énergie nécessaire à la production du micro-copeau est convertie en chaleur
Puissance de coupe totale *
Flux de chaleur total
Flux absorbé par la pièce
Flux absorbé par le fluide
Flux absorbé par les copeaux
Flux absorbé par la meule
Qs
Qw
Qf
Qch
Rw=
Coefficient de répartition
(négligeable)
Notes: En rectification, très peu de chaleur part dans le copeau (taille faible du copeau)
Il faut donc évacuer cette chaleur soit:
Dans l’outil
Dans la pièce
Dans le lubrifiant
Pour favoriser l’intégrité matière on essais donc de minimiser la part de chaleur/chaleur totale du procédé qui est absorbée par la pièce. (minimisation du coefficient de répartition)

## Slide 29
Chaleur mobile
Vw
En régime quasi-stationnaire, nous assimilons la meule à une source de chaleur mobile se déplaçant à la vitesse Vw
qw
Intégrité des pièces usinées
Notes: Lors de la simulation du procédé, la meule est assimilée à une source de chaleur mobile sur la pièce

## Slide 30
Intégrité des pièces usinées
Thermique de contact en fonction de l’outil et du procédé
Effet non négligeable de la lubrification
Rectification: procédé à risque thermiquement
Chart: 
| FFG corindon/acier | FFG CBN/acier | FFG diamant/céramique | Usinage
Lubrifié | 0.5 | 0.3 | 0.2
Sec | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.05
Rw
Notes: La quantité de chaleur absorbée par la pièce/la puissance totale de coupe est très elevée (80%) avec des meules alumines en rectification à sec comparée à l’usinage classique (5%)
L’utilisation de meules CBN permet de limiter ce phénomène.
La lubrification permet également d’absorber une grosse part de chaleur

## Slide 31
Un adoucissement de la surface
Brûlure après rectification du matériau
Douces  Moyennes  Sévères
La littérature nous indique :
Qu’est ce qu’une brûlure en rectification ?
Une re-trempe et un durcissement de la surface
Des modifications de contraintes résiduelles
L’apparition de fissures
Un changement cosmétique
Intégrité des pièces usinées
Notes: Brûlure de rectification:
Survient après un emballement du procédé lorsque la température de contact dépasse la température de revenu du matériau
Exemple de conditions de coupe de plus en plus sévères (effectuées en laboratoire) jusqu’à l’apparition d’une brûlure de rectification.

## Slide 32
Exemple de brûlures causées en milieu industriel
Intégrité des pièces usinées
Brûlure provoquée en production (denture)
Fissures révélées par magnétoscopie
Notes: Brûlures causées en milieu industriel,
La magnétoscopie révèle des fissures dans la direction transverse au sens de rectification
Les pièces touchées sont mises au rebut (coût 100k euros)

## Slide 33
Conséquences microstructurales d’une brûlure de rectification
Barreau rectifié
Face rectifiée
Imagerie MEB
20 µm
Présence d’une couche écrouie
Intégrité des pièces usinées
Notes: Déformation plastique importante rectification=>écrouissage

## Slide 34
Comparaison des microstructures essai brulé/non brulé (EBSD)
Chart: Epaisseur de la couche écrouie (µm)
| Sans-Brûlure | Apparition de la Brûlure | Brûlure | Brûlure-Sévère
Epaisseur couche écrouie (µm) | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 8.3
1
2
3
4
Barreau rectifié
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Intégrité des pièces usinées
Notes: Taille de la zone écrouie dépendante de l’intensité de brûlure.
EBSD (technique d’imagerie révélant l’orientation et la taille des grains)

## Slide 35
Brûlure de rectification: modification de la dureté
Intégrité des pièces usinées
Diffusion du carbone dans un acier après en endommagement thermique de rectification (ROWE 2009)
Abaissement de la dureté sur 100µm (ROWE 2009)
Notes: Effet de sur-revenu.
La dureté est réduite en surface

## Slide 36
Brûlure de rectification: modification de la dureté
Intégrité des pièces usinées
Acier retrempé après une brûlure de rectification (ROWE 2009)
Augmentation de la dureté en extrême surface puis abaissement en sous couche (ROWE 2009)
Notes: Effet de trempe
La dureté est augmentée en surface puis en sous couche (dans la zone où la température n’a pas atteint le seuil d’austénitisation) on retrouve l’effet de survenu.

## Slide 37
Brûlure de rectification: modification des contraintes résiduelles
Intégrité des pièces usinées
1-Dilatation surface
2-Présence de Martensite en surface
3-Ecrouissage surface
Notes: Trois type de profils de contraintes résiduelles que l’on retrouve après rectification:
Classique écrouissage de surface compression dans la première surépaisseur
Endommagement thermique 1 présence de martensite en surface qui provoque de fortes contraintes de traction en sous couche
Endommagement thermique 2 contraintes de traction en surface

## Slide 38
Contrôle des pièces en industrie
Contrôles non Destructifs
Hélices de rectification
Fissuration du chrome
Facettes
Attaque Nital
Ressuage
Magnétoscopie
Notes: Ressuage utilisation d’un révélateur qui vient se fixer dans les défauts débouchants
Attaque acide, révèle la microstructure
Magnétoscopie idem que le ressuage mais avec l’utilisation d’un champ magnétique pour fixer le révélateurs dans les défauts débouchants

## Slide 39
Utilisation de la lubrification en rectification
Notes: Exemple de système de lubrification sous huile entière en rectification plane

## Slide 40
Utilisation de la lubrification en rectification
Rôle de l’arrosage
Amélioration de la mécanique du contact (réduction de la friction outil/pièce)
Protection de la pièce contre la corrosion
Refroidissement de la zone de contact
Refroidissement global de la pièce
Evacuation et transport des µcopeaux
Désencrassement de la meule

## Slide 41
Utilisation de la lubrificaiton en rectification
Lubrifiants classiques utilisés en rectification
Huile entière
Emulsion
Points forts :
Points forts:
Haute température d’ébullition (jusqu’à 300°C)
Forte réduction des efforts (-30%)
Facilitation de la maintenance (préservation contre la corrosion)
Fort pouvoir calorifique
Absence de brouillard
Relativement eco-friendly
Points faibles :
Points faibles:
Présence d’un brouillard d’huile nocif (nécessité d’un carter étanche)
Faible pouvoir calorifique
Inflammable
Faible température d’ébullition
Nécessite une maintenance accrue (nettoyage du bac régulier)
Pièce sujette à la corrosion

## Slide 42
Utilisation de la lubrificaiton en rectification
Lubrifiants classiques utilisés en rectification
Effet du lubrifiant sur l’usure de l’outil (Tawakoli 2007)
Rapport usure de meule vs « usure » de pièce
Influence du type de lubrifiant sur l’usure d’outil et l’état de surface de la pièce
Effet du lubrifiant sur la rugosité (Klocke 2008)
Notes: Travaux de recherche sur la lubrification:
Comparaison des efforts de coupe et de l’effet de l’usure pour des lubrifiants types huiles entières et émulsion

## Slide 43
Utilisation de la lubrification en rectification
Recherche scientifique sur la lubrification: cryogénie
Apport d’azote liquide dans la zone de contact
(Nguyen 2006)
Augmentation des contraintes résiduelles de compressions (recherché dans l’industrie)
Augmentation de la dureté de surface, effet d’ « hyper trempe »
Usinage « sec » eco-friendly
Notes: Cryogénie Laboratoire LAMPA.
Utilisation de la cryognie pour limiter les températures dans la zone de contact et mais aussi supprimer les problèmes de recyclage des huiles de coupe classiques

## Slide 44
Meule « rainurée » pour améliorer l’admission de la lubrification dans la zone de contact (Denkena 2014)
Recherche scientifique sur la lubrification: dressage en rainure de la meule
Utilisation de la lubrification en rectification
Notes: Travaux de recherche:
Création de sillons sur la meule lors du dressage pour drainer le fluide dans la zone de coupe

## Slide 45
Observation du refroidissement d’une pièce chauffée pour différente conditions d’arrosage (Heinzel 2015)
Recherche scientifique sur la lubrification: refroidissement d’un boitier chauffant
Utilisation de la lubrification en rectification
Notes: Utilisation d’une plaque chauffante instrumentée en capteurs de température afin de tester l’efficacité du fluide

## Slide 46
Questions 5-9

## Slide 47
Performances du procédé
Précision dans le temps
Risque d’usure prématurée des coulisses, organes mobiles de la machine en cas d’une maintenance inadéquate (grains abrasifs dans tout le plateau)
Influence des opérations précédentes sur le résultat final
« Qui ébauche bien, fini bien », l’état dans lequel arrive la pièce à l’étape de finition est capital pour la phase de finition
Ex : En rectification cylindrique entre pointe, les centres doivent être parfaits
Maintien de l’intégrité du matériau usiné
Choix de conditions de coupe garantissant l’absence de brûlure de rectification (Cf § précédent)

## Slide 48
Productivité
Eviter une épaisseur de matière excessive lorsque la pièce arrive en phase rectification: Forte augmentation du temps d’usinage
Un retour pièce en tournage, certes chronophage dans l’instant peut permettre « in fine » une importante baisse du temps total d’usinage
Temps improductifs
Changement de meule
Changement de dresseur
Réglages de la machine
Durée et fréquence de dressage
Durée du positionnement
Gestion des avances rapides
Machine
Mécanique
Organisationnels
Manipulation rangement meules/outils
Disponibilité équipements spécifiques
Etude des temps improductifs capitale (gains jusqu’à 30%)
Performances du procédé
Notes: Importance de l’étude des temps improductifs

## Slide 49
Avancées
Auto-calibrage: mesure en direct de la côte de la pièce
Arrêt de l’usinage lors de l’atteinte de la côte cible
Point de mesure
Performances du procédé
Notes: Adaptation des conditions de coupe en fonction des données renvoyées par les capteurs.
L’usinage s’arrête lorsque la côte est atteinte.
L’opérateur migre vers une fonction de contrôleur du procédé.

## Slide 50
Avancées
Changement automatique de meule (vidéo?)
Meule à changer
Nouvelle Meule
Bras préhenseur
Performances du procédé
Notes: Rectification:
Changement d’outil très chronophage
Nouvelles technos permettant le changement d’outil de manière robotisée

## Slide 51
Avancées
Performances du procédé

## Slide 52
Fraisage ou rectification: Phase d’ébauche
 | Fraisage | Rectification
Débit matière (MRR) | Elevé | Faible
Energie spécifique | Faible | Très élevée
Cout d’utilisation | Faible | Elevé
Changement d’outil | Peu fréquent | Fréquent
Coût d’utilisation machine important (Faible valeur ajoutée pièce)
Temps d’usinage élevé
Risque d’endommagement pièce
Rectification en phase d’ébauche
Sauf cas très spécifiques (matériau très dur, HEDG grinding…)
Préférer le fraisage en phase d’ébauche
Performances du procédé

## Slide 53
 | Fraisage | Rectification
Rugosité Mini (µm) | 0.1 | 0.05
Précision dimensionnelle (µm) | 10 | 1
Usinage de: alliages de Titane, Céramiques… | Difficile | Assez facile
Contraintes résiduelles de compression | Assez faible | Elevées
Précision dimensionnelle et rugosités faibles
Usinabilité de nombreux matériaux
Amélioration de la tenue en fatigue de la pièce (contraintes de compression, forte dureté)
Rectification en phase de finition
Sauf cas exigences de qualité faible
Préférer la rectification en phase de finition
Fraisage ou rectification: Phase de finition
Performances du procédé

## Slide 54
Recherche scientifique: Approche empirique
Schéma d’optimisation des conditions de coupe Gupta 2001
Définition des variables d’intérêts
Amélioration des conditions de coupe par tests successifs
Performances du procédé
Notes: Approche relativement simple de type plan d’expérience
Rapide à mettre en œuvre mais peut s’avérer insuffisant en cas de modifications du procédé (changement de matériau, d’outil de coupe….)

## Slide 55
Mesure de température
Mesure d’effort
Bilan thermique du procédé (Rw)
Utilisation du modèle (sans temp exp)
Temp ex = Temp calc ?
Validation du modèle thermique
Oui
Non
Détermination des paramètres d’un modèle thermique
Puissance de coupe
Performances du procédé
Recherche scientifique: Mise en place d’un modèle thermique
Notes: Bilan thermique du procédé par des instrumentations en mesure de température et en efforts:
Objectifs définir des domaines de fonctionnement du procédé

## Slide 56
Platine Kistler de mesure d’effort
Mesure de la puissance consommée à la broche
Profil d’effort de coupe
Performances du procédé
Recherche scientifique: Instrumentation en effort
Notes: Instrumentation par platine Kistler (utilisation laboratoire)
Instrumentation à la broche (utilisation industrielle)
Besoin d’une qualification spécifique personnel pour analyser et interpréter les signaux obtenus

## Slide 57
Mesure des champs de température par thermographie
Mesure par thermocouple
Exemple de profil de température obtenu
Performances du procédé
Recherche scientifique: Instrumentation en température
Notes: Mesure de température (utilisation laboratoire)
De manière directe (capteur de température)
De manière indirecte (caméra thermique)

## Slide 58
Capteur de température intégré à la meule (Tönshoff 2002)
Performances du procédé
Recherche scientifique: Instrumentation en température
Notes: Travaux en cours (en outre rhin)
Instrumentation en température de l’outil: difficile à mettre en œuvre car demande une instrumentation de pièce tournante

## Slide 59
Conditions industrielles
uc (J/mm3)
De1/4ap-3/4Vw-1/2(mm-1min1/2)
Augmentation de Vw
Diminution du nombre de dressage
Non Brûlure
Brûlure
Zone à risque
Etat de surface non satisfaisant
Zone d’optimisation du process
Augmentation de Vw
Diminution du nombre de dressage
Localisation des conditions industrielles par rapport aux zones à risque et détermination d’axes d’optimisation
Performances du procédé
Recherche scientifique: Valorisation industrielle
Notes: Définition de domaines de fonctionnements:
Visualisation claire et rapide des axes d’améliorations du process (augmentation de Vw, diminuation du nombre de dresssage….)

## Slide 60
Rectification très grande vitesse
Principe
Rectification conventionnelle
Rectification passe profonde avance lente
Rectification passe profonde très haute vitesse
Comparaison des différents paramètres de coupes pour trois types de rectification
Combine une importante vitesse périphérique de meule, une forte profondeur de passe et une haute vitesse d’avance de pièce
Augmenter le débit matière et limiter les échanges thermiques dans la zone de contact
Notes: Procédé à l’étude rectification haute vitesse

## Slide 61
Rectification très grande vitesse
Avantages RTGV
Augmentation de la productivité
Réduction des arrêts improductifs
Mise en compétition avec d’autres procédés tels que le fraisage où le tournage
Meilleur état de surface
Inconvénients RTGV
Exigences mécaniques extrême (équilibrage des meules, gestions des paramètres, carters de protection performants)
Vitesses de coupe élévés oblige l’utilisation de meule CBN à liant céramique ou galvanique (très couteux)
Centrale d’arrosage et aspirateur à brouillard très performants en raison des hautes pressions de lubrification

## Slide 62
Rectification très grande vitesse
Exemple de pièce rectifiée
Rectification d’une clef anglaise

## Slide 63
Rectification très grande vitesse
Exemples de pièce rectifiée
Rectification d’une fraise trois tailles
Rectification de pignon solaire de boite de vitesse
Notes: Gros avantage de la rectification:
Permet d’usiner avec une meule rainurée à la fois le fond de la pièce mais aussi les parois de la gorge tout en assurant un bon état de surface

## Slide 64
Questions 10-15