## Slide 1
Cannelures = multitudes de clavettes (voir diapo clavette)
Rainure de clavette (forme oblongue) voir diapo sur la clavette
Filetage ( pour mettre un écrou ou plus globalement une pièce taraudée)
Gorge
(pour circlips ou anneau élastique)
Epaulement
Chanfrein
Arbre Pièce globalement de révolution ou axisymétrique
Méplat
(Utile pour tenir avec une clef les formes cylindriques, pour serrage d’un écrou par exemple)
Congé
Diminue la concentration de contraintes dans cette zone par rapport à un épaulement
Trou fileté ou
Trou taraudé ou Taraudage

## Slide 2
Afin d’indiquer qu’il existe une forme plane sur un cylindre, le méplat se représente en vue de face avec une croix
Le filetage se représente ainsi sur un dessin technique

## Slide 3: Exemple pour s’entrainer

## Slide 4
Pièce globalement prismatique
Poche
(forme creuse de géométrie quelconque)
Epaulement
Lumière (forme allongée débouchante : ici de forme oblongue)
Lamage (pour noyer une tête de vis)
Chanfrein

## Slide 5: Alésage trou cylindrique de bonne qualité permettant d’accueillir un cylindre plein (arbre/roulement/coussinet) pour réaliser soit une Mise En Position soit une liaison complète (on parle de frettage) soit un mouvement relatif
Alésage
Réaliser un alésage est une opération d’usinage particulière : on réalise un perçage puis un alésage avec un outil dédié
Zoom sur la qualité d’une surface percée
Zoom sur la qualité d’une surface percée
L’intervalle de tolérance acceptée sur le diamètre est de quelques centièmes de mm !!

## Slide 6: Formes diverses
Nervure :
Permet de renforcer mécaniquement la pièce
Queue d’aronde male / femelle
(Permet de créer une liaison glissière)

## Slide 7: Diverses pièces mécaniques
Clavette : (utilisée pour lier des pièces en rotation : passage de couple : liaison complète ou glissière)

## Slide 8: Diverses pièces mécaniques
Bride pièce mécanique de jonction
Joint à lèvre
Joint torique
Ecrou à encoche
Coussinet
Souvent en alliage de cuivre (bronze/laiton) permet de créer une liaison rotation (pivot, pivot glissant) entre deux pièces cylindriques

## Slide 9: Engrenage
Crémaillère on parle ici de pignon/crémaillère
Ensemble de plusieurs roue dentées objectif : diminuer ou augmenter la vitesse de rotation / le couple. La petite roue s’appelle le Pignon, la grande : la Roue
On parle ici de vis et de roue
pignon
roue

## Slide 10
Réducteur CMD Gears (Cambrai) de 180T
Usinage à Cluny d’une denture en chevron pour CMD (15 mai 2024)