## Slide 1: Les assemblages vissés
Types d’éléments
Représentation Normalisée
Résistance d’une vis

## Slide 2: FILET DE VIS forme + pas
Profil Trapézoïdal
Métrique ou Acmé (en pouces)
Filet rond
Résistant (chocs notamment)
Assemblage vis/écrou aisée
Résistance au grippage (notamment en milieu sablonneux)
Cher à fabriquer
Assemblage de Wagon / de tube de forage / dans le BTP pour les banches
Aussi sur les ampoules électriques
Tige de coffrage
Utilisé sur les systèmes mécanique de type « vis écrou » pour des transmissions d’efforts et de la précision
Résistant
Cher à fabriquer
Voir : http://wiip.fr/node/8519

## Slide 3: FILET DE VIS forme + pas
Pas « Gaz »
Souvent appelé Withworth
En plomberie / pneumatique /raccord gaz
Valeurs en pouces. Il est utilisé car historiquement ce sont les anglais qui ont les premiers normalisé les raccords de tuyauteries : beaucoup de standard différents, nécessité d’utiliser des raccords…

## Slide 4: La vis de mécanique
Permet de réaliser des liaisons :
  Complète
  Démontable
Réalise un MAintien en Position (MAP) entre deux pièces
  Du fait des tolérances sur les vis, on ne réalise pas de Mise en Position !
Analyse de MIP / MAP du chapeau de fermeture :

## Slide 5: FILET DE VIS forme + pas
C’est le profil de vis standard en mécanique, désigné par la lettre M
Pas Métrique
NF ISO 68-1
NF ISO 965-1

## Slide 6: FILET DE VIS forme + pas
Pas Métrique
NF ISO 68-1
NF ISO 965-1
C’est le profil de vis standard en mécanique, désigné par la lettre M
Réalisation en série de vis par déformation plastique (forgeage / roulage) : https://www.youtube.com/watch?v=3ZIQQyn8zX8
Ici : grosse vis par déformation plastique (roulage) :
https://www.youtube.com/watch?v=8AEz52inzBE
Ici : par usinage (filetage)
https://www.youtube.com/watch?v=Xcu0QVP2giQ
diamètre | pas
3 | 0.5
4 | 0.7
5 | 0.8
6 | 1
8 | 1.25
10 | 1.5
12 | 1.75
14 | 2
16 | 2
18 | 2.5
20 | 2.5

## Slide 7: VIS MECANIQUE STANDARD
CHC : Cylindrique Hexagonale Creuse (Vis à tête cylindrique à six pans creux suivant la norme NF EN ISO 4762 de 2004) de profil Métrique
Hexagone « creux »
Tête de vis
Désignation
CHC M 8 x 20 x 1.25 RH
Ø
Longueur filetée : l
Pas : p
RH : Hélice à droite (par défaut)
LH : Hélice à gauche

## Slide 8
Les types de vis mécaniques

## Slide 9
Les dimensions

## Slide 10
Les lamages
Forme usinée permettant de «noyer la tête de vis

## Slide 11
Résistance Mécanique de la vis
Si vis de classe 8.8 (S.Y) :
Rm=8 * 100
Re=8*8*10

## Slide 12: Représentation des éléments filetés dans un dessin NF EN ISO 6410-1 (1996)

## Slide 13: Les trous filetés
Ecrou / A encoche / Nylstop / Borgne / Carré / A embase / Serie Plate
Vis + Ecrou
Un boulon

## Slide 14: Les trous filetés
Taraudage :
opération de filetage intérieure
Taraud : outil monobloc qui possède le profil du filet avec des angles de coupe
Règle usuelle : on perce au
“diamètre nominale de la vis” – “valeur du pas”
Ex : pour mettre une vis M6, je perce à :
Ø6-(pas d’une vis M6)=6-1=5mm
On parle de filetage intérieur (ou abusivement de taraudage)

## Slide 15: Assemblage de deux pièces
Une pièce possède un trou lisse de Ø > Øvis
Plan sur lequel reposera la tête de vis
Une pièce possède un trou fileté de Ø M =au Ø M de la vis

## Slide 16: Assemblage de deux pièces
Jeu de passage entre le trou lisse et la vis
Dans un trou borgne
Dans un trou débouchant
!! Assemblé vissé permet de faire de la MAP, pas de la MIP !!

## Slide 17
Représentation des éléments filetés dans un dessin NF EN ISO 6410-1 (1996)
LH
RH
Pédalier de vélo

## Slide 18: Dessin d’un assemblage vissé
1. Perçage
2. Filetage Interne

## Slide 19: Dessin d’un assemblage vissé
3. Assemblage
Rem : les hachures s’arrêtent sur les traits forts

## Slide 20: Dessin d’un assemblage vissé
4. Vissage
Rem : une vis ne se coupe pas dans les dessins techniques

## Slide 21: Dessin d’un assemblage vissé

## Slide 22: A visionner en autonomie
https://www.youtube.com/watch?v=IyVOA7Y7YUs